Блок управления ALPHA

Питание                                 	                 230 В+-10%, 50 Гц (*)

Изоляция сети/24 В             	                 Более 2 М Ом, 500 В

Раб. Диапазон т-тур			    -10 /+55 º С

Диэлектр. Сопротивление   	                 Сеть/3750 В в течении 1 мин.

Обозначение открытых ворот		   24 В, 3 Вт макс

Питание аксессуаров                 		   24 В переем. Тока(0,2 А макс потребление)

Встроенный радиоприемник		   частота 433,92 МГц

Кодировка			                 алгоритм роллинг-код клонируемый

Кол-во комбинаций			   4 миллиарда

Импеданс антенны			   50 Ом м (RG58)

Ячеек памяти			                 63

Размеры				   см. рис. 19 (схема привода DEIMOS 700)

(*) – другое напряжение возможно по запросу.

- Подсоединения к клеммам блока управления (рис. 16 схема привода DEIMOS 700)

После подводки кабелей через специальные отверстия и установки на выбранных местах    различных составляющих автоматики, необходимо их соединить соответственно указателям и схемам этих устройств. Подсоедините фазу, нейтраль и землю (обязательно). Кабель защиты (земля) с оплеткой желтого/зеленого цвета должны быть подсоединены к специальным клеммам, помеченным символом. Автоматику можно запускать только при подключенных системах безопасности.

Ниже приводится описание клемм встраиваемого блока управления ALPHA (рис. 16 схема привода DEIMOS 700):

JP1

1-2	Питание 220 В +-10% 5-60 Гц (1=N)

3-4-5	Подсоединение  двигателя M (4 общий,  3-5 ход двигателя  + конденсатор)

4-1	Проблесковая лампа (питание линии 230В)

JP2

7-8	Кнопка откр-закр (СТАРТ Н.О.) или эл-конт замок

7-9	Кнопка блокировки  СТОП (н.з.). Если не используется, оставить мостик

7-10	Фотоэлементы (н.з.). Если не используются, оставить мостик
7-11	Концевик открывания (н.з.). Если не используется, оставить мостик
7-12	Концевик закрывания (н.з.). Если не используется, оставить мостик

13-14	Выход 24 В переем. Тока, 180 мА – питание фотоэлементов или др. устройств
15-16       Выход второго канала для 2-х канальной радиоплаты.

17-18       Вход  антенны для платы радио встраиваемой (17 сигнал – 18 обмотка)

ВНИМАНИЕ: Если вместо открытия ворота закрываются - поменяйте местами подсоединения к клеммам 3 и 5 двигателя  и концевиков открывания и закрывания.

JP3

19-20	Вход «калитка» (Н.О.)

JP4
Разъем платы радио 1-2 канальной.

Рис. 20 – схема подключения (схема привода DEIMOS 700)

.

- Светодиоды LED (рис. 21 схема привода DEIMOS 700)

Блок управления ALPHA имеет несколько светодиодов для автоматического контроля функций блока.

Функции светодиодов следующие:

DL1: встроенный радиоприемник

DL2: СТАРТ – загорается при команде СТАРТ

DL3: СТОП- гаснет при команде СТОП

DL4: ФОТО- гаснет, если фотоэлементы не выровнены или при наличии препятствия

DL5: SWO –гаснет при команде концевика открывания

DL6: SWC – гаснет при команде концевика закрывания

- Переключатели DIP (рис. 21)

DIP1) ТСА – время автоматического закрывания ТСА

ON 	Время автоматического закрывания активировано

OFF 	Исключает режим автоматического закрывания

DIP2) FCH - фотоэлементы

ON	Фотоэлементы активируются только при закрывании

OFF	Фотоэлементы активируются как при открывании так и при закрывании

DIP3) BLI – блокировка импульсов

ON	В фазе открывания не воспринимает никакие команды

OFF	В фазе открывания воспринимает команду СТАРТ

DIP4) 3P/4P – 3-х шаговая – 4-х шаговая логика

ON	Активирована 3-х шаговая логика

OFF	Активирована 4-х шаговая логика

DIP5) CODE FIX – фиксированный код

ON	Встроенный радиоприемник с фиксированным кодом

OFF	Встроенный радиоприемник с роллинг-кодом

DIP6) RADIO LEARN – программирование радиоуправления

ON	Активирует запоминание в радиоприемнике пультов:

Нажать последовательно потайную кнопку (Р1) и нормальную (Т1-Т2-Т3-Т4) уже запомненного пульта  в обычном режиме с помощью радио-меню

Нажимать в течение 10 секунд на потайную кнопку (Р1) и на нормальную (Т1-4) пульта, который надо запомнить. Приемник выйдет из режима программрования через 10 секунд, в течение которых можно ввести новые пульты. При этом режиме не нужен доступ к блоку управления.

OFF	Отключает режим запоминания пультов в приемнике

Пульты можно запомнить только с помощью меню Радио в блоке управления.

DIP7) SCA – Обозначение «ворота открыты» или 2-ой канал радио (рис. 24 схема привода DEIMOS 700)

ON	Активирует выход реле в режиме «Мигание как обозначение открытых ворот»

OFF	Активирует реле как 2-й канал радио.

DIP8)FAST CLOSE

ON	закрывает ворота после освобождения фотоэлементов не дожидаясь окончания запрограммированного времени

ТСА

OFF	Команда дезактивирована

- Регулировка триммеров (рис. 21 схема привода DEIMOS 700)

ТСА (DIP1 –ON)

Регулирует время автоматического закрывания, после которого ворота закрываются автоматически (от 0 до 90 сек)

TW

Регулирует время работы двигателя до отсановки (от 0 до 90 сек). Если используются электрические концевики, то отрегулируйте время работы двигателя чуть больше, чем необходимо для полного закрывания створок.

- Технические характеристики встроенного приемника

Выходы приемника:

- выход 1, если активирована команда СТАРТ

- выход 2, если активирована команда включения 2 канала радио в течение 1 сек.

Установка антенны: используйте коаксиальный кабель RG58

- Программирование

Может осуществляться вручную или с помощью UNIRADIO.

- Программирование вручную

В случае стандартной установки можно запрограммировать пульты вручную.

а) Если нужно запрограммировать кнопку Т как СТАРТ, нужно нажать на кнопку SW1 блока управления. Если нужно запрограммировать кнопку Т как 2-ой канал радио, нужно нажать на кнопку SW2 блока управления.

б) Если светодиод 1 мигает, то нажмите на потайную кнопку Р1 пульта. Светодиод начнет гореть ровно.

в) Нажмите на кнопку пульта, которую хотите запомнить: светодиод 1 начнет снова мигать.

г) Чтобы запомнить еще один пульт, повторите п.п.2) и 3).

д) Чтобы выйти из режима программирования подождите, пока светодиод погаснет.

- Стирание памяти блока управления.

Чтобы полностью стереть память нажимайте одновременно в течение 10 секунд на кнопки блока управления Sw1 и SW2 (светодиод 1 мигает). Когда светодиод 1 загорится, это будет означать полное стирание памяти. Дождитесь полного погасания светодиода для выхода из режима программирования.

- Конфигурация приемника

Встроенный приемник, помимо безопасности от считывания, обладает также возможностью клонирования пультов.

Клонировать пульт означает создать пульт, способный автоматически записываться и считываться с листа памяти пультов в приемнике, дополняя или заменяя уже существующие там пульты. При замене ранее введенный пульт может быть вычеркнут из памяти и больше не использоваться.

Возможно также программирование на расстоянии и без вмешательства в приемник нескольких пультов в дополнение или для замены пультов, которые, например, были утеряны.

Если условия безопасности не принципиальны, то можно клонировать пульты в дополнение с фиксированным кодом одного из уже запрограммированных пультов.

- Клонирование пультов (рис. 20 схема привода DEIMOS 700)

Клонирование с роллинг-кодом/ с фиксированным кодом.

Обратитесь к инструкции блока UNIRADIO  и инструкции программирования CLONIX.

- Аксессуары.

SPL (рис.22)

Плата по запросу предварительного прогрева. Рекомендуется при температуре ниже -10ºС (в случае гидравлических двигателей).

МЕ (рис.23)

Плата по запросу для подключения электрозамка 12 В.

ЕВР (рис. 16)

Электрозамок может быть непосредственно подсоединен к клеммам 1 и 4.

- Предварительные проверки

Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь, что структура створок соответствует существующим нормам, в частности:

*Зубчатая линейка монтируется в одну линию, горизонтально, несущие элементы д. б. рассчитаны на нагрузку веса ворот.

*Ворота должны легко двигаться вручную и не иметь резких боковых отклонений во время движения.

*Верхняя направляющая д. иметь выверенный зазор с полотном ворот для обеспечения тихого и равномерного хода ворот.

*Должны быть установлены концевики.

*Выбранное положение для установки двигателя должно обеспечивать возможность быстрой и удобной разблокировки. Если проверяемые части не соответствуют вышеприведенным требованиям, необходимо их или починить или заменить.

ВНИМАНИЕ: Помните, что автоматика служит для удобства пользования воротами и не решает проблемы неправильных конструкций или монтажей ворот.