MICRO N1

Блок управления для рулонных ворот.

Благодарим Вас за покупку этого оборудования, наша компания уверена, что вы будете полностью удовлетворены его качеством.

Оборудование поставляется с брошюрой «Предупреждение» и «Инструкцией по использованию». Они должны быть тщательно прочитаны, т.к. они дают важную информацию по безопасности, установке, эксплуатации и техническом обслуживании.

Блок выполнен в соответствии с существующими техническими стандартами и положениями безопасности.

Мы заявляем, что этот продукт согласован со следующими Европейскими Директивами:

89/336/EEC и 73/23/EEC (с поправками от RL 91/263/EEC, 92/31/EEC и 93/68/EEC)

1) Общие положения

MICRO N1 блок управления, используется для управления рулонными воротами.

2) Технические характеристики

Питание	  				: 230В ± 10%  50/60 Гц

Потребление без нагрузки			: 0.2 А макс

Дополнительная выходная мощность	: 24 В пер. ток – 7ВА макс

Максимальная мощность мотора		: 250 Ватт

Регулируемое время работы			: 0-110сек

Размеры панели управления			: 10x110x75

Защита корпуса				: IP 55

3) Функции

СТАРТ: четырех шаговая логика

ворота закрыты			: открываются

во время открытия 		: останавливаются

ворота открыты			: закрываются

во время закрытия		: останавливаются

после остановки			: начинают открываться

СТОП: в любом случае останавливает подъемные ворота до подачи новой команды старта.

4) Регулировка таймера

TW: Регулировка времени работы мотора, после которого двигатель остановится (может быть задано в пределах от 0 до 110сек.)

Устанавливайте время действия чуть-чуть больше, чем реальное время, необходимое для полного хода полотна ворот. Таким образом, мотор защищён в случае повреждения концевого выключателя.

5) Светодиод (СИД): Горит  при наличии питания.

6) Подсоединение к разъёмам (рис. 1-2)

J1 	Подсоединение радио платы.

J2

1	Электропитание 230В ± 10%  50-60 Гц (ФАЗА)

2	Электропитание 230В ± 10%  50-60 Гц (НОЛЬ)

3	Контакт мотора

4	Контакт мотора (ОБЩИЙ)

5	Контакт мотора

J3

6-7	Контакт кнопки СТАРТ

6-8	Контакт кнопки СТОП

9-10Дополнительно питание аксессуаров 24В пер. ток – 7ВА макс

11	Контакт антенны (экранный)

12	Контакт антенны (сигнальный)

ВНИМАНИЕ: Во избежание несчастных случаев, предусмотрите установку предохранителей.