MIZAR 6

Блок управления для однофазных двигателей

мощностью до 500 Вт  для 1 привода.

1. Технические характеристики.

### Питание от линии				230 В перем. Тока +-10%, 50/60 Гц

Нагрузка макс двигателя				500 Вт

Питание аксессуаров				24 В перем. Тока 200 мА макс

Потребление блока управления			100 мА

Концевики					электрические

Время работы 					 от 1 до 90 секунд

Раб. Диапазон температур			-20 до +55 гр.С

Степень защиты  				IP54

Размер						 см. рис.1

3. Подсоединения к клеммам (рис.2).

### ВНИМАНИЕ: разделять низковольтовые провода от сетевых кабелей!

МА1

  - Питание однофазное 230 В +- 10%, 50/60 Гц (нейтраль на клемме 1)

3-4-5		Подключение двигателя М1 (4 общий, клеммы 3-5 ход мотора и конденсатор)

1-4		Миг. Лампа 230 В перем. Тока и эл. Замка 230 В

###### М1В

7-8		Кнопка откр-закр и эл-конт замок (н.о.)

7-9		Кнопка блокировки (н.о.). Если не используется, оставить мостик

7-10		Контакт фотоэлементов (н.з.). Если не используется, оставить мостик

7-11		Концевик открывания (н.з.). Если не используется, оставить мостик

7-12		Концевик закрывания (н.з.). Если не используется, оставить мостик

13-14		Выход 24 В перем. Тока  для фотоэлементов или др.устройств

  - Выход 2-го радиоканала платы приемника 2-х канальной (н.о.).

  - Вход антенны платы радиоприемника (17 центр --- 18 оплетка).

CON1		Подсоединение радиоплаты 1-2 канальной

На рис. 7 изображена основная схема подключений.

4. Светодиоды

У блока управления MIZAR 6 есть несколько светодиодов, состояние которых автоматически определяет режим.

Светодиоды могут находиться в следующих состояниях:

LD1 горит  LD2 погас – ворота открываются

LD1 погас  LD2 погас – створка остановилась

LD1 горит  LD2 горит – створка закрывается

LD3 Старт – загорается при команде СТАРТ

LD4	Концевик закрывания – гаснет по сигналу с концевика закрывания

LD5 	Концевик открывания – гаснет при сработке концевика открывания

LD6	Фотоэлементы – гаснет, если фотоэлементы не выровнены или разделены препятствием

LD7 Блокировка – гаснет при команде блокировки

5. Логика управления

5.1. 4-х шаговая логика: (дип-фикс IBL в ОN)

Команда управления СТАРТ повлечет за собой:

Створка закрыта – открывание

Открывается       - остановка и включение режима автоматического закрывания ТСА (В ON)

Ворота открыты  - открывание

Закрываются        - блокировка (остановка и включение режима ТСА)

После СТОП        - движение на открывание

При положении дип-фикс IBL в ON никакая команда СТАРТ в фазе открывания не сработает.

5.2. 2-х шаговая логика ( по требованию)

Команда управления СТАРТ повлечет за собой:

Створка закрыта – открывание

Открывается       - остановка и включение режима автоматического закрывания ТСА (В ON)

Ворота открыты  - закрывание

Закрываются        - открывание

После СТОП        - открывание

6. Функции прерывателей DIP (рис.3)

ТСА	Время автоматического закрывания ТСА

OFF	Исключает автоматическое закрывание

ON	Автоматическое закрывание происходит после истечения времени, запрограммированного в

триммере .

IBL	Блокировка импульсов

OFF	Импульс СТАРТ во время открывания .

ONN	Импульс СТАРТ во время открывания не имеет никакого эффекта.

АСР	Фотоэлементы

OFF	Срабатывают как при открывании, так и при закрывании. Остановка двигателя в фазе закрывания.

После освобождения луча створка открывается.

ON	Инверсия при закрывании. Активны только при закрывании.

7. Функции триммеров (рис.3)

Триммер ТСА (в ON): регулирует время паузы режима автоматического закрывания от 0 до 90 секунд.

Триммер ТW

Регулирует время работы двигателя, после которого мотор останавливается ( от 0 до 90 сек). Если используются электрические концевики, то отрегулируйте это время на несколько сек больше, чем требуется для полного закрытия створки.

8. Аксессуары.

SPL (рис.4) Плата подогрева по  требованию. Рекомендуется при температурах, меньше –10.

ME (рис.5) Плата по требованию для подсоединения  эл. Замка 12 В.

SS (рис.6) Плата по требованию «обозначение открытых ворот». Работает только при наличии концевиков.

EBR (рис.2) Эл. Замок типа ЕВР может быть напрямую подсоединен к клеммам 1 и 4.