ФОТОЭЛЕМЕТЫ FL130-FL130B

- Пара приемник-передатчик с двойным реле.

- Технические характеристики – питание 20-30 В перем. Тока/ 22-30 В пост. Тока; потребляемая мощность 70 мА; макс расстояние 30 м (уменьшается при тумане-дожде); контакт реле 1 А 24 В; диапазон рабочих температур –15+70; степень защиты IP54.

- Крепление – на высоте 40-60 см от уровня земли по одной линии. Поверхности крепления должны быть ровными и параллельными между собой. Монтаж на столб (рис.1). Монтаж на стойку CF130 (рис.2). Если монтируете две пары фотоэлементов, соблюдайте положение RX-TX согласно рис.3.

- Соединения

  - FL130 (рис.4) Питание 1(+) 2(-); 3-4 контакт н.о.

  - FL130B(рис.5)Питание 1(+)2(-); контакт 3-4 н.з., 3-5 н.о.

Для подсоединения контактов используйте инструкцию блока управления.

5. Выравнивание – достигается тогда, когда с закрытой крышкой светодиод приемника RX (рис.4-5) горит. При наличии препятствия между приемником RX и передатчиком TX, светодиод гаснет и реле размыкает контакт.