#### APRIT 30-45-60

#### Привод электро-механический для рулонных ворот

#### И Н С Т Р У К Ц И Я    П О     У С Т А Н О В К Е

1. Техника безопасности

ВНИМАНИЕ: неправильная установка или использование оборудования может привести к травмам людей и животных, а также поломкам самого оборудования.

- Прочитайте внимательно все инструкции, т.к. они содержат важные указания, касающиеся безопасности, установки, использования и обслуживания приобретенного вами оборудования.

- Упаковку утилизируйте согласно существующим нормам. Не оставляйте нейлоновую и полистирольную упаковку в местах, доступных детям.

- Сохраняйте инструкции рядом с оборудованием для пользования ими в любой момент времени.

- Данное оборудование было разработано только с целями, указанными в данной инструкции. Использование в других целях может привести к поломкам и причинить ущерб здоровью пользователя.

- Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности за последствия в случае неправильной (не такой как в данной инструкции) установки и/или использования данного оборудования.

- Не устанавливать данное оборудование в агрессивной среде.

- Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности в случае нарушения норм при изготовлении закрывающих конструкций (ворот, створок, калиток и т.д.), а также их деформации при использовании с автоматикой.

- Установка должна соответствовать директивам ЕС: 89/336/СЕЕ, 73/23/СЕЕ, 98/37/СЕЕ и последующим их дополнениям.

- Отключите питание, прежде чем начать выполнять какие-либо работы. Если имеются, то отключите и батареи резервного питания.

- На линии питания установите рубильник или всеполярный магнитотермический отключатель с расстоянием открытия контактов равным или больше 3 мм.

- До линии питания должен быть установлен прерыватель с пороговым значением 0,03 А.

- Проверьте, правильно ли сделано заземление: все металлические части ворот и автоматики  к клемме «земля».

- Используйте все необходимые системы безопасности (фотоэлементы или оптосенсоры и т.д.) в зоне движения ворот.

- Используйте проблесковые лампы в зоне видимости, устанавливайте предупреждающую табличку в непосредственной близости от ворот.

- Завод изготовитель не несет ответственности за использование дополнительного оборудования других фирм.

- Для замены используйте только «родные» комплектующие.

- Не заменяйте части автоматики на чужие, не авторизованные Продавцом.

- Информируйте пользователей о применяемых системах управления и действиях в случае срочной разблокировки.

- Не допускайте автоматического управления при нахождении людей в зоне действия ворот.

- Не оставляйте пульты д/у и другие устройства управления в зоне досягаемости детей во избежание несанкционированного управления воротами.

- Пользователь должен избегать вмешательства в автоматику и должен обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам (установщикам).

- Все, что точно не определено в этой инструкции, запрещено.

2. Основные положения

Моторедуктор трубчатой формы с автотормозом, компактный и прочный, предназначен для бытового использования в различных своих модификациях.

3. Основные составляющие (рис.1).

M	Блок двигателя однофазного 2-х полюсного с автотормозом и защитой термическим

предохранителем.

R	Блок редуктора эпициклоидной формы

C	Конденсатор

F	Группа концевиков

T	Адаптер для 6-гранного вала

G	Свободно вращающееся колесо (СВ колесо)

Комплект: крепежный кронштейн – адаптер Т– адаптер на СВ колесо   – инструкция.

4. Технические характеристики.

Модель			АТ30 – АТ45 – АТ60

Ворота рулонные	см. табл. Рис. 2

Питание		230 В +- 10% - 50 Гц

Двигатель		2800 об/мин

Потребляемая мощность	АТ30 – 130 Вт; АТ45 – 210 Вт; АТ60 – 270 Вт

Потребляемый ток	АТ30 – 0,6 А; АТ45 – 0,9А; АТ60 – 1,2А

Время работы		4 мин макс

Момент макс (страгив.) 	АТ30 – 10 Нм; АТ45 – 15 Нм; АТ60 – 35 Нм

Кол-во контролир.об.	30 (выход оси/концевик)

Обороты оси на выходе	15 об/мин

Конденсатор		АТ30 – 3,15 мФ, АТ45 – 6,3 мФ; АТ60 – 10 мФ

Термич. Защита		есть

Диап. Температур	-10+40

Степень защиты		IP40

Вес привода		27Н (2,7 кг)

Шум			менее 70 дБ

Размер привода		см. рис. 2

(*) другое напряжение по запросу

5. Установка привода.

5.1. Предварительные проверки

- Чтобы полотно ворот было достаточно прочным (толщина трубы 1-1,2 мм). Почините или замените все дефектные или изношенные части.

- Чтобы выбранная модель привода совпадала по размеру и весу с автоматизируемыми рулонными воротами.

- Чтобы были адаптеры для трубы и крепеж. Привод снабжен адаптерами для октогональной трубы диаметром 60 мм и крепежной лапкой (к стене) (рис.3). Для другого типа крепления см. каталог аксессуаров и докупайте необходимое.

Определение ширины полотна рулонных ворот.

А) Смонтируйте указанный крепежный кронштейн параллельно потолку и перпендикулярно боковым стенам как указано на рис. 4.

В) Подсчитайте ширину полотна как указано на рис. 5 по формуле:		В=L-A-C

Или:

В= ширина скручиваемого полотна

L= ширина проема

А= расстояние между стеной и СВ колесом концевика (рис. 5 – «G»). Надеть адаптер СВ колеса концевика и установить квадратную крепежную ось в смонтированном кронштейне; измерить расстояние между внутренней стеной проема и краем СВ колеса концевика.

С= расстояние между стеной проема и валом с противоположной стороны  от привода.

5.2. Сборка привода.

А) Вставить  адаптер СВ колеса  как на рис. 6 поз. G.

В) Надеть адаптер С (рис. 6) на вал вращения и заблокировать его с помощью скобы F.

С) вставить привод в 6-ную ось вращения, чтобы совпали все вогнутости и выпуклости.

Внимание: не стучать по головке привода, пытаясь вогнать его в ось вращения. При необходимости устранить возможный перекос, который может мешать свободному соединению.

Д) Убедитесь, что регулировочные шпонки концевиков не повреждены (липкая лента должна быть на месте).

Внимание: если ось вращения круглая, необходимо измерить заклепочное расстояние «Т» (рис. 6 «С») и перейти затем к креплению заклепок-винтов.

  - Монтаж рулона.

А) Монтировать вал вращения и привод в установочные гнезда (рис.7).

В) Блокировать привод штифтом «С» рис.7.

С) Закрепить полотно рулона, используя только специальные кронштейны «G» рис.7.

Внимание: Не использовать винты, которые могли бы повредить привод!

  - Подключение электрики.

Подключение осуществляйте согласно существующим нормам безопасности CEI 64-8, IEG364, совместимости HD384 и других вашей страны.

Предусмотреть всеполюсный прерыватель с минимально открытыми контактами 3 мм, имеющий защиту от перегрева и короткого замыкания, полностью или частично отключающий автоматику от линии. Если такой не предусмотрен, установите дифференциальный предохранитель на 0,03 А.

ВНИМАНИЕ:  для подключения к линии используйте мультиполярный кабель с минимальным сечением 3х1,5 мм.

Если используется блок управления для передачи команд последовательно, телефонный кабель должен быть проложен отдельно от кабеля питания линии.

При передачи команд с удержанием, используйте омниполярный коммутатор (10А-220В) типа 3-х позиционной кнопки и стрелки движения. Подсоединения изображены на рис. 8.

Для других устройств управления см. соответствующие инструкции.

ВНИМАНИЕ: Не управлять несколькими объектами с одного коммутатора.

ВНИМАНИЕ: Если поврежден кабель питания, то он должен быть заменен квалифицированным специалистом.

- Регулировка концевиков.

ВНИМАНИЕ: Перед тем как включать питание необходимо убедиться, что защитная полоска концевиков не повреждена (рис. 9). Если концевики повернуты, то следуйте указаниям п. 7, затем переходите к нижеследующим.

А) Сверните полотно, удерживая кнопку, до нужного положения «открыто», затем снимите защитную полоску с концевиков   и поверните соответствующую шпонку (которая выше) (рис.10 «А») из горизонтального в вертикальное положение. Таким образом, положение концевика максимального уровня открывания зафиксировано.

В) Опустите полотно рулонных ворот, удерживая кнопку нажатой, до желаемого положения «закрыто», затем поверните нижнюю шпонку из горизонтального в вертикальное положение. Таким образом будет зафиксировано нижнее положение рулона.

С) Несколько раз откройте и закройте рулон, чтобы убедиться в правильности выбранных положений. Если требуются дополнительные регулировки, следуйте следующим образом:

- Откройте или закройте рулон до выбранного ранее зафиксированного положения.

- Переведите нужный концевик из вертикального в горизонтальное положение.

- Повторите регулировку с п. А), если корректируете положение открывания, или с п. В) если закрывание.

- Регулировка концевиков в случае неправильного первоначального положения концевиков.

ВНИМАНИЕ: Эта регулировка производится с валом вращения + привод, смонтированными в гнездах, но без рулонного полотна (рис. 12).

А) Подавайте питание на привод в любом направлении, пока он не остановится.

В) Поверните соответствующую шпонку (рис. 12) из вертикального в горизонтальное положение.

С) Подайте питание на привод в противоположном направлении до его остановки.

Д) Поверните соответствующую шпонку (рис. 12) из вертикального в горизонтальное положение.

Е) Зафиксируйте кожух на оси вращения и следуйте указаниям п. 6.

- Проверка автоматики.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте следующее:

- Все части закреплены надежно и прочно. Кабель питания не соприкасается с вращающимися частями и не может быть захвачен при движении.

- Полотно ворот наматывается ровно на ось вращения.

- Устройства управления работают корректно, а также устройства дополнительной безопасности, если они подключены.

ВНИМАНИЕ: Хорошая работа привода возможна только при соблюдении правил данной инструкции. Производитель и Продавец не несут ответственности за поломки, возникшие в результате несоблюдения существующих норм безопасности, указаний данной инструкции и некорректной установки.

- УПРАВЛЕНИЕ

Может быть различным: ручным, радио и т.д., в соответствии с требованиями и характеристиками установки. Для различных устройств управления см. соответствующие инструкции.

Установщик должен информировать Пользователя о правилах пользования автоматикой и инструктировать о действиях в случае отключения питания и пр.

10) Техническое обслуживание.

При любом вмешательстве отключите сначала питание.

При любых поломках или некорректной работе автоматики отключите питание от системы и вызывайте квалифицированных специалистов (установщиков).

11) Утилизация.

В случае утилизации автоматики не существует никакой опасности или особых рисков.

После отключения питания, отсоедините оборудование. Материалы должны быть разделены согласно существующим нормам (электрика – алюминий – пластик – и т.д.).

12) Демонтаж.

ВНИМАНИЕ: Обращайтесь исключительно к квалифицированным специалистам.

Если оборудование должно быть демонтировано и вновь смонтировано, необходимо:

- Отсоединить питание и отключить линию.

- Если составляющие не съемные или повреждены, то необходимо их заменить или починить.

Изготовитель оставляет за собой право вносить частичные изменения, улучшающие технические, коммерческие и др. свойства конструкции, без предварительного на то уведомления.