ШЛАГБАУМ BGV 30-45-60

Электромеханический

- Стрела со светоотражающей маркировкой

- стойка

- моторедуктор с двойным бесконечным винтом

- Система равновесия с пружиной

- С регулируемыми концевиками

- Концевики с устройством замедления двигателя

- Дополнительно: монтажная анкерная пластина

###### Технические характеристики

Двигатель 4-х полюсный 220 +-10%, 50-60 Гц, интенсивность использования 40%.

Потребление 0,94 А при 220 В – ( по запросу 380 В)

Редуктор: 1/240 модель BGV30 – 1+570 модель BGV45 – 1/1200 модель BGV60.

Модель BGV30: длина стрелы 3 м макс, сила страгивания 15 daNm, время открывания 2,5 секунды

Модель BGV45: длина стрелы 4,5 м макс, сила страгивания 17,4 daNm. Время открывания 6 секунд.

Модель BGV60: длина стрелы 6 м, сила страгивания 19 daNm. Время открывания 12 секунд.

Примечание: оптосенсор или сетка-ограждение поставляется только для моделей 45 и 60 и со стрелой короче 1м.

Дополнительное оборудование

AP	дополнительная опора по требованию

F	подставка для стрелы дополнительно

P	монтажная пластина по требованию

S	Сетка-ограждение на стреле

A	Складывающаяся стрела при нехватке высоты

- Установка монтажной пластины

Сделайте отверстие в земле, куда потом будет устанавливаться монтажная пластина, которая должна быть:

- расположена таким образом, чтобы гибкий шланг G с кабелем питания прошел через отверстие F пластины

- установлена строго в горизонтальной плоскости по уровню L.

- приподнята минимум на 2 см над уровнем «0».

Зацементируйте пластину после приваривания 4-х винтов Р для крепления корпуса шлагбаума. (см. рис.1)

- Монтаж и уравновешивание стрелы.

Вставьте стрелу между 2-х частей крепления «Р» (см. рис.2), выставляя нужную длину L. Закрепите все винтами V. При поставке стрела уравновешена в нормальном положении. Если вы хотите использовать более короткую стрелу, необходимо немного ослабить пружину М (рис.3), вращая «Т».

- Расположение электрооборудования при установке (рис.4)

В - Шлагбаум модели BGV

Q – Блок управления

P – Кнопка

A - Антенна

L – Мигающая лампа

S – ключ-замыкатель

I – защитный автомат на 5 А с плавким предохранителем

L – мигалка вместе с антенной

Ft – фотоэлемент передатчик на высоте от 40 до 60 см

Fr- фотоэлемент приемник на высоте от 40 до 60 см

- Регулировка концевиков

Шлагбаум поставляется уже отрегулированным на открывание на 90 градусов. Если вам необходимо произвести регулировку концевиков, действуйте следующим образом:

А) расположите стрелу в нужном положении при закрывании

В) Открутите винт G (рис.5)

С) Нажимайте  кулачком Сс на микроконтакт МС до соприкосновения с кулачком Са.

Примечание: Шлагбаум поставляется с блоком управления с системой торможения, которая обеспечивает плавную остановку в концевых положениях стрелы. Если вы используете другой блок управления, точка остановки после нескольких маневров может сдвинуться.