МЕХАНИЧЕСКИЙ БАРЬЕР СР/71

Устройство безопасности, предназначенное для исключения несчастных случаев при использовании автоматических ворот и дверей.

Может использоваться вместо фотоэлементов или системы с пневмодатчиком.

Барьер срабатывает в любом случае, даже когда рвется резина – малейшее повреждение приведет к остановке автоматики.

В соответствии с существующими нормами безопасности механический барьер состоит из 2-х камерного 50 мм резинового профиля с устройством амортизации внешнего удара и алюминиевого профиля такой же длины, который при креплении к столбу или створке становится несущим кронштейном резинового профиля.

Сработка механического барьера происходит с помощью 2-х концевых микропрерывателей: первый срабатывает в случае разрыва резины, 2-ой – в случае повреждения устройства.

Монтаж:

* Закрепите пластину (часть 1- рис.1.1) на высоте, следуя указаниям табл. (А) колонка (b).

- Вставьте барьер и закрепите в существующих отверстиях (части 2-3 – рисунок 1.2). Таким образом мы имеем три точки крепления.

- Крышка одевается сверху.

Регулировка:

Механический барьер СР/71 уже готов к работе в случае деформации резинового профиля на 1/3.

Если необходимо изменить чувствительность профиля:

- Разблокируйте контр-гайку (часть 2 – рис. 1.3)

- Отрегулируйте чувствительность барьера поворотом винта, который натягивает трос (часть. 2 – рис. 1.3)

- Заблокируйте контр-гайку.

ВНИМАНИЕ: в положении отдыха микропереключатели не должны быть нажаты.

Подсоединение:

Механический барьер СР/71 подсоединяется к н.з. контактам безопасности.

Если барьер крепится на столб закрывания, то подсоединение идет на контакт фотоэлементов, если на открывание, то к контактам кнопки СТОП.

Для их соединения необходимо соединить два кабеля с клеммами н.з.контакта, который находится внутри верхнего кронштейна барьера (часть 3 – рис.1.3).

Кабели можно прокладывать различными способами, как показано на рис. 1.4.

Составляющие:

- Профиль резиновый Dutrel RAL 700

- Профиль алюминиевый

- Кронштейн и крышка нейлон RAL700

- Детальки их нержавейки

Технические характеристики:

* Длина максимальная			4 м

* Контакт микровыключателей	NC 10А 250 В

* Степень защиты			IP54

ВНИМАНИЕ: разработчик не несет ответственности за неполадки, возникшие в результате неправильного использования или монтажа оборудования.