ELMEC 1

Блок управления для однофазных двигателей

мощностью до 750 Вт  для 1 привода.

1. Технические характеристики.

### Питание от линии				230 В перем. Тока +-10%, 50/60 Гц

Изоляция линии низкого напряжения		больше 2 МОhm 500 В пост. тока

Диэлектрическое сопротивление			3750 В в течение 1 минуты

Нагрузка макс двигателя				750 Вт

Питание аксессуаров				24 В перем. Тока 8VА макс

Ток реле максимальный				8 А

Ток цепи					0,05 А макс

Концевики					контакт н.з.

Раб. Диапазон температур			-20 до +55 гр.С

Степень защиты  				IP54

Размер						183x225x120

3. Подсоединения к клеммам (рис.2).

### ВНИМАНИЕ: разделять низковольтовые провода от сетевых кабелей!

JP3

1-2       	              Питание однофазное 230 В +- 10%, 50/60 Гц (нейтраль на клемме 1)

3-4-5		Подключение двигателя М1 (4 общий, клеммы 3-5 ход мотора )

3-5		Конденсатор двигателя

###### JP1

6		Общий

6-7		СТОП (н.з.). Если не используется, оставьте мостик

6-8		Концевик открывания (SWO)

6-9		Концевик закрывания (SWC)

8-10		Кнопка открывания

9-11		Кнопка закрывания

  - Выход 24 В перем. Тока 0,3 А макс (8ВА).

JP2(по требованию)

14-15		Антенна (14 сигнал, 15 оплетка)

JP4(по требованию)

Подсоединение радиоплаты 1-2 канальной

Канал 1 – открыть

Канал 2 - закрыть

DIP-FIX J1

ON		Команда автоматического открывания (импульс)

OFF		Команда открывания на удержание

DIP-FIX J2

ON		Команда автоматического закрывания (импульс)

OFF		Команда закрывания на удержание