ШЛАГБАУМ MOOVI 30-50

Электромеханический стояночный

1. Предназначен для ограничения проезда на огороженные территории, паркинги, дворы, и т.д. Модели для проездов шириной  3 и 5 метров. Регулируемые электромеханические концевики обеспечивают позиционирование стрелы при остановке. При интенсивном использовании термический счетчик активирует охлаждающий вентилятор. Разблокировка для ручного управления производится с помощью замка с ключом. На стрелу дополнительно можно устанавливать ограждающую сетку, лампочки освещения, оптосенсор и.др.

Шлагбаум всегда смонтирован для открывания налево. В случае необходимости можно переделать  направо.

Пластина-основание СВО (по запросу) упрощает установку шлагбаума. Специальные приспособления облегчают установку аксессуаров без сверления дополнительных крепежных отверстий.

ВНИМАНИЕ: шлагбаум предназначен только для проезда транспортных средств. Запрещается проход пешеходов во время работы шлагбаума. Необходимо предусмотреть специальный проход для пешеходов .

2. Разблокировка (рис. 1)

Дает возможность управлять шлагбаумом в ручном режиме. Снаружи ключ вставляется в личинку замка, расположенную под стрелой и поворачивается на 180 гр. против часовой стрелки. ВНИМАНИЕ: если необходимо разблокировать шлагбаум без стрелы, убедитесь, что пружина не сжата (стрела в положении «открыто»).

3. Использование автоматики.

Шлагбаумом можно управлять дистанционно, при этом необходимо следить за работой систем безопасности. ВНИМАНИЕ: при любых неполадках в работе систем безопасности вызывайте квалифицированных специалистов. Рекомендуется держать детей на расстоянии от работающей от радиосигналов автоматики.

4. Утилизация.

Производится согласно существующим нормам. Автоматика не имеет никаких опасных частей. В случае использования как вторсырья необходимо разделять по составу (эл. части – кожа- алюминий- пластик – и т.д.)

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

- Техника безопасности.

ВНИМАНИЕ: неправильная установка или использование оборудования может привести к травмам людей и животных, а также поломкам самого оборудования.

- Прочитайте внимательно все инструкции, т.к. они содержат важные указания, касающиеся безопасности, установки, использования и обслуживания приобретенного вами оборудования.

- Упаковку утилизируйте согласно существующим нормам. Не оставляйте нейлоновую и полистирольную упаковку в местах, доступных детям.

- Сохраняйте инструкции рядом с оборудованием для пользования ими в любой момент времени.

- Данное оборудование было разработано только с целями, указанными в данной инструкции. Использование в других целях может привести к поломкам и причинить ущерб здоровью пользователя.

- Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности за последствия в случае неправильной (не такой как в данной инструкции) установки и/или использования данного оборудования.

- Не устанавливать данное оборудование в агрессивной среде.

- Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности в случае нарушения норм при изготовлении закрывающих конструкций (ворот, калиток и т.д.), а также их деформации при использовании с автоматикой.

- Установка должна соответствовать  ЕС: 89/336/СЕЕ, 73/23/СЕЕ, 98/37/СЕЕ и последующим их дополнениям.

- Отключите питание, прежде чем начать выполнять любые работы. Если есть, то и батареи резервного питания.

- На линии питания установите рубильник или всеполярный магнитотермический отключатель с расстоянием открытия контактов равным или больше 3 мм.

- До линии питания должен быть установлен прерыватель спороговым значением 0,03 А.

- Проверьте, правильно ли сделано заземление: все металлические части ворот и автоматики  к клемме «земля».

- Используйте  необходимые системы безопасности (фотоэлементы, оптосенсоры и т.д.) в зоне движения ворот.

- Используйте проблесковые лампы в зоне видимости, устанавливайте предупреждающую табличку в непосредственной близости от ворот.

- Завод изготовитель не несет ответственности за использование дополнительного оборудования других фирм.

- Для замены используйте только «родные» комплектующие.

- Не заменяйте части автоматики на чужие, не авторизованные Продавцом.

- Информируйте пользователей о применяемых системах управления и способах срочной разблокировки.

- Не допускайте автоматического управления при нахождении людей в зоне действия ворот.

- Не оставляйте пульты д/у и другие устройства управления в зоне досягаемости детей во избежание несанкционированного управления воротами.

- Пользователь должен избегать вмешательства в автоматику и должен обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам (установщикам).

- Все, что точно не определено в этой инструкции, запрещено.

###### 2. Технические характеристики

Питание					230 В +-10% 50 Гц

Потребляемая мощность				300 Вт

Двигатель					1400 об/мин, 4-х полюсный

Конденсатор					8мФ 450 В (230В)	32 мФ 250 В (110В)

Потребляемый ток				1,4 А (230В)	2,4 А (110 В)

Класс изоляции					F

Температура включения вентилятора		110 гр.С (обмотка двигателя)

Температура выключения			130 гр.С (автовосстановление)

Смазка редуктора				Постоянная

Максимальная сила страгивания			MOOVI-30 85 Nm	MOOVI-50 250 Nm

Время открывания				MOOVI-30 4 cек 	MOOVI-50 8 сек

Длина стрелы (алюмин)				MOOVI-30 3 м макс	MOOVI-50 5 м макс

Реакция на столкновение(пневмопрофиль)	остановка и изменение направления движения

Концевики					электрические встроенные и регулируемые

Ручное управление				быстрая разблокировка ключом

Блок управления стандартный			MIZAR –BOM

Блок управления по запросу			RIGEL-4 (откр-закр разделены)

№ маневров в 24 часа				1200 – MOOVI30	720 – MOOVI-50

Температура среды				-10 +55

Степень защиты					IP24

Вес стойки без стрелы				35,6 кг

Обработка корпуса				катафорез

Размеры 					см. рис.1

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ MIZAR-BOM

Питание:					230 В +- 10% 50 Гц (*)

Потребляемый ток				100 мА

Выход питания аксессуаров			24 В, 200 мА макс

Потребляемая мощность макс			500 Вт

Концевики					электрические

Время работы					регулируется от 1 до 30 сек

Рабочий диапазон т-тур				-10 +55 гр.С

(*) Другое напряжение по запросу

- Дополнительное оборудование (по запросу) (рис. 17)

монтажная пластина СВО

комплект защитный анти-поворотный KIT MOOVI PRM

стойка для крепления фотоэлементов 130 KIT MOOVI 130

раздвоенная подставка для стрелы FAF

опора  для стрелы MOOVI GA

опора для стрелы с амортизатором MOOVI GAMA

Сетка-ограждение вместе со стрелой SB(только  MOOVI-50, уменьшая на 1 м номинальную длину стрелы)

Пневмопрофиль ( уменьшает на 1 м номинальную длину стрелы)

Мигающие лампочки для стрелы от 3 до 4,5 м KIT MOOVI LIGHT

Мигающие лампочки для стрелы от 5 до 6 м KIT MOOVI LIGHT 1

По вопросам установки других аксессуаров обращайтесь к соответствующим инструкциям.

- Установка монтажной пластины (рис.2)

Сделайте отверстие в земле, куда потом будет устанавливаться монтажная пластина.Выведите электрические кабели.

Установите прилагаемые винты в 4 крепежных отверстия монтажной пластины СВО резьбой вверх. Приварите головки винтов к пластине и расположите ее таким образом, чтобы горизонтальная плоскость пластины оказалась выше уровня земли на 20 мм.(рис. 2) Заполните отверстие в земле бетоном, контролируя положение пластины в горизонтальной плоскости по двум направлениям и оставьте бетон застывать.

- Монтаж стойки шлагбаума.

ВНИМАНИЕ: Шлагбаум предназначен исключительно для проезда транспортных средств. Пешеходы должны пользоваться специальным проходом, имеющим спец. обозначение (см. рис. 10).

ВНИМАНИЕ: прежде чем открыть стойку шлагбаума расслабьте пружину (стрела под 43 гр.) . Если стойку установить посередине проезда дверкой внутрь и стрела будет слева, то шлагбаум левый, если справа, то правый.

ВНИМАНИЕ: ручка (рис. 3/поз. 6) имеет две точки крепления устройства уравновешивания стрелы, как показано на рис. 3, соответственно для моделей MOOVI-30, MOOVI-50.

Шлагбаум всегда поставляется для левого монтажа.

  - Монтаж слева.

- Закрепите стойку на монтажной пластине гайками М12 (рис.4/п.1). Крышка корпуса должна быть повернута внутрь вашей территории.

- Верхняя часть корпуса выпуклая, чтобы дождевая вода не застаивалась. Поэтому  для выравнивания корпуса используйте боковую поверхность стойки шлагбаума, и с помощью уровня убедитесь в правильности установки стойки. (рис. 2)

- Установить анти-поворотный комплект MOOVI PRM (по запросу)  легче до установки стрелы. См. рис. 18 и параграф 6.4 для правильной установки MOOVI PRM, затем переходите к монтажу стрелы.

- ВНИМАНИЕ: Стрела должна быть установлена двойным профилем вниз рис. 3/поз.11.

- Смонтируйте стрелу в положении «открыто» (вертикально) как на рис.3/7. Механизм уравновешивания отрегулирован на номинальную длину стрелы и на положение «открыто» (пружина растянута).

- наденьте на стрелу заглушку (рис. 3/поз.10).

- Закрепите стрелу блокировочной скобой рис. 3/ поз. 4. с помощью винтов и гаек, закрепите пластиковую крышку рис. 3/поз 8, затем добавьте заглушку рис. 3/ поз.10.

- Уравновесьте стрелу как указано в п.6.

  - Монтаж справа.

Необходимо переместить некоторые составляющие, см. рис.4, следующим образом:

А) Закрепите стойку на монтажной пластине гайками М12.

В) Убедитесь, что пружина в положении «открыто» (вытянута - рис.5)

С) Ослабьте полностью натяжение пружины (рис.4/2) так, чтобы можно было вынуть винт (рис.4/3), который крепит пружину к корпусу.

Д) Снимите блокировочную скобу стрелы (рис.4/4) и крутите винт (рис.4/5) с помощью ключа на 19, пока не станет возможным повернуть ручку (рис.4/6).

Е) Поверните ручку рис. 4/6 на 180 гр. И установите ее в нормальное положение.

Ф) Закрутите 6-гранный болт 5 , который блокирует ручку рис. 4/ 6 динамометрическим ключом приблизительно на 80 Н/м.

Ж) Переведите ручку разблокировки (рис.6) в положение ручного управления и вручную поверните ручку (рис.4/6) вниз на 90 гр. (рис.7) таким образом, чтобы шлагбаум встал в положение «открыто» справа.

З) Заблокируйте тандер (натяжное устройство) пружины (рис.4/2) в положении (рис.4/Dx) с помощью винта и гайки автоматической блокировки.

И) Отрегулируйте тандер пружины (рис.4/3) до натяжения пружины.

Л) Смонтируйте и частично зарепите блокировочную скобу(рис.4/4) крепления стрелы в положении «открыто».

М) Установка анти-поворотного комплекта MOOVI PRM (по запросу) легче до монтажа стрелы. См. рис. 18 и пояснения п. 5.4, затем переходите к монтажу стрелы.

Смонтируйте стрелу (рис.3/7) в вертикальном положении «открыто». Шлагбаум приходит уже отрегулированный на номинальную длину стрелы и в положении «Открыто» (пружина вытянута). Наденьте на стрелу заглушку 10 рис. 3.

Закрепите стрелу рис. 3/поз 4 с помощью винтов и гаек, закрепите заглушку римс./ поз.8, затем крышку рис. 3/ поз. 9. Закройте все защитной крышкой, протянув поз.10 рис. 3 по стреле. Опять же двойным профилем вниз см. рис. 3 поз. 11.

Н) Уравновесьте стрелу как указано в п.6.

О) В блоке управления поменяйте местами соединения концевиков и хода двигателя, сверяясь с инструкцией блока упра

вления . На рис.8 изображена схема подключения с инверсией.

  - Монтаж анти-поворотного комплекта MOOVI PRM (рис. 18)

  - Снимите защитную заглушку «С», расположенную на поворотном кронштейне стрелы.

  - Соединить две половинки оси «Р» на анти-поворотной пластине “L” так, чтобы получилось единое целое

  - Закрепить пластину в центральном отверстии корпуса с помощью винта М6х16

  - Закрепить блокировочный поворотный винт М6х10 в центральном отверстии

  - Анти-поворотная пластина должна быть расположена со стороны открывания стрелы, блокировочный винт в отверстии, которое остается свободным.

  - Рекомендуется закрыть верхние отверстия снятой защитной заглушкой «С»

  - При правильном монтаже пластина должна находиться между двумя выступами направляющей «D». Когда монтаж закончен, проверьте правильность работы анти-поворотной пластины. Когда стрела поднята, она должна находиться в положении, указанном на рис. 18 поз.8. Во время закрывания пластина должна сопровождать движение стрелы до ее остановки в положении, указаннос на рис. 18 поз 9.

6.4 Монтаж проблесковой лампы LAMPO/LAMPO-PA (рис. 19)

Производится на одно из двух предназначенных для этого площадок на шлагбауме MOOVI. Для этого необходимо использовать крепежную лапку SLM2. Кроме того рекомендуется установка проблесковой лампы на стороне, противоположной открыванию стрелы.

Сверяясь с рис. 19 сделайте следующее:

- Откройте защитную крышку «С» на шлагбауме

- Откройте крышку «D» лапки SLM2.

- После прокладки питающих кабелей для проблесковой лампы, закрепите лапку SLM2 на шлагбауме, используя специальные винты .

- Стойка «ЕТ» только для проблесковой лампы серии “PA” (с подключением антенны приемника). Для проблесковых ламп без антенны – закрепите их прямо на лапке SLM2.

- Поставьте на место крышку “D”.

- Завершите монтаж и подсоединение кабелей по инструкции LAMPO/LAMPO-PA.

6.5 Монтаж фотоэлементов (рис. 20)

  - крепеж фотоэлементов CELLULA 130 напрямую на боковую поверхность (рис. 20А)

  - крепеж фотоэлементов на стойки MOOVI 130 на специальные фронтальные площадки (рис. 20  «В»)

А) Монтаж CELLULA 130

- Cнять защитную крышку

- Протянуть кабели, необходимые для подключения фотоэлементов

- Установить фотоэлементы, как указано на рис. 20 «А» с помощью винтов

Для другой информации обратитесь к инструкции  CELLULA 130

B) Монтаж стоек фотоэлементов MOOVI 130

- Снять защитную крышку

- Протянуть кабели, необходимые для подключения фотоэлементов

- Прикрепить стойку “F” и защитную прокладку “G” как показано на рис. 20 «В». Крепеж осуществляется внутри шлагбаума тремя винтами.

- Прикрепить фотоэлементы на стойку соответственно инструкции CELLULA 130.

Для другой информации обращайтесь к этой же инструкции.

- Уравновешивание стрелы (рис.9).

- Задействуйте быструю разблокировку (рис.14)

- Расположите стрелу под углом 45 гр.(рис9). Стрела не должна шевелиться.

- Если стрела начнет двигаться на открывание, ослабить пружину, вращая ручку «Т».

- Если стрела начнет двигаться на закрывание, натянуть пружину, вращая ручку «Т»,

- В любом случае, ослаблять или натягивать пружину, пока стрела не уравновесится в положении 45 гр.

- Вернуться из ручного к автоматическому управлению, повернув ключ разблокировки в противоположную сторону (рис 14).

ВНИМАНИЕ: Во время закрывания пружина равновесия никогда не должна полностью скрутиться. На рис. 9 показано минимальное расстояние, на которое может скрутиться пружина при положении стрелы «открыто» (вертикально).

- Расположение электрооборудования при установке.

ВНИМАНИЕ: прежде чем открыть стойку шлагбаума, расслабьте пружину (стрела под 43 гр.)

Расположите электрооборудование согласно существующим нормам (рис. 10). Провода питания держать отдельно от проводов низковольтового оборудования (фотоэлементов, оптосенсоров, устройств управления ит.д.).

ВНИМАНИЕ: для подключения к линии 230 в используйте мультиполярный кабель минимального сечения 3х1,5 мм2.

Рис. 10 показывает количество подсоединений и сечения кабелей длиной до 100 м. Для большей длины подсчитайте сечение для реальной нагрузки на автоматику. При длине свыше 50 м или при прокладке кабелей через зоны турбулентности необходимо предусмотреть специальные реле, разъединяющие устройства управления от устройств безопасности. Основные составляющие (рис. 10):

I 	Всеполярный рубильник с открытием контактов мин 3 мм с защитой от перегрузок и коротких замыканий для

отключения автоматики от линии.

Qr 	Блок управления и встроенный радиоприемник

S	ключ-замыкатель

АL	Мигающая лампа с антенной

М	Шлагбаум модели

Е	Стрела

F	подставка под стрелу

CS	Пневмопрофиль

СС	Контроль пневмопрофиля

Ft	фотоэлемент передатчик

Fr	фотоэлемент приемник

CF	стойки для фотоэлементов

Т	пульт д/у 1-2-4 канальный

8. Подсоединения к клеммам

ВНИМАНИЕ: прежде чем открыть стойку шлагбаума, расслабьте пружину (стрела под 43 гр.)

После прокладки соединительных кабелей и установки  по местам выбранных устройств автоматики, необходимо сделать подключения в соответствии со схемой блока управления.Сделайте подключения к фазе, нейтрали и земле (обязательно). Защитный проводник (земля) с желтой/зеленой изоляцией должен быть подсоединен к специально предназначенным клеммам с обозначением «земля». Автоматику  вводить в эксплуатацию только после всех подключений и проверки устройств безопасности. Низковольтовые провода прокладывать отдельно от кабелей питания!

JP2

1-2	Питание 230 В +-10% 50 Гц (нейтраль на клемме 1)

3-4-5	Подсоединение двигателя 1 (клемма 4 общий, клеммы 3-5 ход двигателя и конденсатор)

1-4	Подсоединение проблесковой лампы 230 В

JP1

7-8	Кнопка откр-закр и эл-контактный замок (Н.О.)

7-9	Кнопка блокировки (Н.О.). Если не используется, оставить мостик

7-10	Вход фотоэлементов или пневмодатчика (Н.З.) Если не используется, оставить мостик

7-11	Концевик открывания (Н.З.)

7-12	Концевик закрывания (Н.З.)

13-14	Выход 24 В для питания фотоэлементов или др. устройств

15-16	Выход 2-го канала радио 2-х канальной платы приемника (Н.О.)

17-18	Вход антенны приемника (18 оплетка0, 17 сигнал)

CON1

  - Светодиоды LEDS (рис. 16)

Блок управления MIZAR 6 имеет несколько светодиодов  автодиагностики для контроля за всеми функциями:

(LD1  горит LD2 погас)

(LD1  погас LD2 погас)

(LD1  горит LD2 горит)

LD3 старт – загорается при подаче команды СТАРТ

LD4 концевик закрывания – гаснет при срабатывании концевика закрывания

LD5 концевик открывания – гаснет при срабатывании концевика открывания

LD6 фотоэлементы – гаснет если фотоэлементы не выровнены или сработали на препятствие (луч перекрыт)

LD7 блокировка – гаснет при команде блокировки

9.2 Логика управления

4-х шаговая логика: (Dip-Fix IBL в положении ON)

При команде СТАРТ происходит следующее:

шлагбаум закрыт 		– открывается

открывается		- останавливается и включает таймер ТСА (Dip –Fix TCA ON)

шлагбаум открыт		- закрывается

закрывается		- блокировка (останавливается и не включает таймер ТСА)

после СТОП		- идет на открывание

При Dip-Fix IBL в положении ON никакая команда СТАРТ в фазе открывания не производит никакого эффекта.

9.3 Выбор положений Dip-Fix (рис. 16)

TCA	время автоматического закрывания

ON	подключено

OFF	отключено

IBL	Блокировка импульсов

ON	во время открывания не принимает команду СТАРТ

OFF	во время открывания принимает команду СТАРТ

FCH	Фотоэлементы

ON	Активированы только при закрывании. При обнаружении препятствия при закрывании происходит

изменение направления движения.

OFF	Активированы как при открывании так и при закрывании. При обнаружении препятствия ворота останавливаются. После освобождения луча движение только на открывание.

9.4 Регулировка триммеров (рис. 16)

TCA	(Dip-Fix в ON)

Регулировка времени, после которого створки автоматически закрываются (регулируется от 0 до 90 секунд).

TW

Регулировка времени работы двигателя, после которого двигатель останавливается (регулируется от 0 до 30 секунд). Если используются электрические концевики, установите время остановки двигателя на несколько секунд больше по отношению к времени закрывания створки.

9.5 Аксессуары

SS (рис. 16)

Плата по запросу «знак открытых ворот». Работает только с электрическими концевиками.

- Регулировка концевиков

ВНИМАНИЕ: перед тем как открыть ворота пружина должна быть ослаблена ( стрела под 43 гр.)

Шлагбаум имеет электрические концевики и механический стопор концевика. Между электрическим концевиком и механическим стопором должен оставаться зазор, приблизительно 1 градус, как при закрывании, так и при открывании (рис.11).

Регулировка производится следующим образом:

- Разблокируйте привод на ручное управление. Установите стрелу в положение полностью «открыто» (строго вертикально).

- Передвиньте вручную стрелу на 2 градуса от вертикали.

- Отрегулируйте микропрерыватель открывания  SWO (рис. 12), перемещая его до щелчка микропрерывателя (или проверьте, погас ли соответствующий светодиод на блоке управления).

- Вручную установите стрелу в положение полностью «закрыто» и положите ее на упор F ( проверьте уровнем L, что стрела находится в строго горизонтальном положении).

- Отрегулируйте микропрерыватель закрывания SWC (рис 12),  таким образом, чтобы стрела останавливалась в нескольких мм до контакта с упором F (рис. 11). Дождитесь щелчка микропрерывателя (или проверьте, погас ли соответствующий светодиод на блоке управления).

- Активируйте автоматику и осуществите несколько циклов управления.

- Проверьте, что стрела не достигает вертикального положения при открывании

- Проверьте, что электрические концевики останавливают стрелу до касания упора “F” при закрывании.

- В случае необходимости меняйте положение детали «С» (рис.13), которая управляет концевиками.

11. Срочная разблокировка (рис. 14).

Поворотом ключа в замке, расположенным под стрелой, на 180 градусов против часовой стрелки. ВНИМАНИЕ: если потребуется разблокировать шлагбаум без стрелы, убедитесь, что пружина не скручена (стрела в положении открыто).

  - Использование автоматики.

Т.к. данное оборудование может управляться дистанционно, необходимо регулярно проверять работу устройств безопасности. ВНИМАНИЕ: при любых неполадках обращаться к квалифицированным специалистам. Рекомендуется держать детей вне зоны действия радиоуправления.

13. Управление

Может быть различное.

    - Обслуживание.

ВНИМАНИЕ: прежде чем приступить к каким-либо действиям, отключите питание!

- фотоэлементы необходимо протирать время от времени.

- Проверять работу оптосенсора как остановку на препятствие.

- Каждые два года демонтировать моторедуктор и менять смазку.

- При любых неисправностях отключить питание и вызвать квалифицированных специалистов (установщиков). Если автоматика не используется, разблокировать шлагбаум (п.10) до начала управления вручную.

15. Утилизация отходов.

Утилизировать отработанное оборудование согласно существующим нормам.

- Демонтаж.

Если вы хотите демонтировать оборудование, чтобы затем снова монтировать его, необходимо:

- отключить питание

- Снять стойку с монтажной пластины.

- Демонтировать все дополнительное оборудование

- Если какие-то блоки не могут быть демонтированы или они неисправны, заменить их на новые.

- Возможные неисправности.

  - Стрела не поднимается. Двигатель не вращается.

ВНИМАНИЕ: прежде чем открыть корпус шлагбаума установите стрелу под 43 гр.

- проверьте, не грязные ли фотоэлементы, выровнены ли они, не пересекаются ли препятствием. Устраните проблему. Проверьте пневмопрофиль.

- Если мотор перегрелся, то могла включиться термозащита. Подождите автовключения.

- Проверьте подключения к двигателю и конденсатору хода.

- Проверьте питание электрооборудования. Также плавкие предохранители.

- С помощью светодиодов блока управления (см. соответствующую инструкцию) проверьте функции. Локализуйте полностью причину ошибки. Если светодиоды указывают, что команда СТАРТ активирована, проверьте не замыкает ли контакт сигнал с пульта д/у, или кнопка СТАРТ, или другое устройство управления.

- Если блок управления не работает, замените его.

  - Стрела не открывается. Двигатель вращается, но движения не происходит.

- Оборудование осталось разблокированным, в ручном режиме управления. Заблокировать.

- Если разблокиратор в положении «автоматика», убедитесь, что редуктор подсоединен.

Хорошая работа автоматики гарантируется только при соблюдении требований данной инструкции. Производитель не несет ответственности за неполадки, возникшие в результате не соблюдения норм установки и указаний по подключению оборудования данной инструкции.

Изготовитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения с целью улучшения потребительских характеристик в конструкцию данного оборудования без предварительного уведомления.