ПОТОЛОЧНЫЙ ПРИВОД  TELEC

для автоматизации п/п и секционных ворот

1. Техника безопасности

ВНИМАНИЕ: неправильная установка или использование оборудования может привести к травмам людей и животных, а также поломкам самого оборудования.

- Прочитайте внимательно все инструкции, т.к. они содержат важные указания, касающиеся безопасности, установки, использования и обслуживания приобретенного вами оборудования.

- Упаковку утилизируйте согласно существующим нормам. Не оставляйте нейлоновую и полистирольную упаковку в местах, доступных детям.

- Сохраняйте инструкции рядом с оборудованием для пользования ими в любой момент времени.

- Данное оборудование было разработано только с целями, указанными в данной инструкции. Использование в других целях может привести к поломкам и причинить ущерб здоровью пользователя.

- Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности за последствия в случае неправильной (не такой как в данной инструкции) установки и/или использования данного оборудования.

- Не устанавливать данное оборудование в агрессивной среде.

- Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности в случае нарушения норм при изготовлении закрывающих конструкций (ворот, створок, калиток и т.д.), а также их деформации при использовании с автоматикой.

- Установка должна соответствовать директивам ЕС: 89/336/СЕЕ, 73/23/СЕЕ, 98/37/СЕЕ и последующим их дополнениям.

- Отключите питание, прежде чем начать выполнять какие-либо работы. Если имеются, то отключите и батареи резервного питания.

- На линии питания установите рубильник или всеполярный магнитотермический отключатель с расстоянием открытия контактов равным или больше 3 мм.

- До линии питания должен быть установлен прерыватель спороговым значением 0,03 А.

- Проверьте, правильно ли сделано заземление: все металлические части ворот и автоматики  к клемме «земля».

- Используйте все необходимые системы безопасности (фотоэлементы или оптосенсоры и т.д.) в зоне движения ворот.

- Используйте проблесковые лампы в зоне видимости, устанавливайте предупреждающую табличку в непосредственной близости от ворот.

- Завод изготовитель не несет ответственности за использование дополнительного оборудования других фирм.

- Для замены используйте только «родные» комплектующие.

- Не заменяйте части автоматики на чужие, не авторизованные Продавцом.

- Информируйте пользователей о применяемых системах управления и действиях в случае срочной разблокировки.

- Не допускайте автоматического управления при нахождении людей в зоне действия ворот.

- Не оставляйте пульты д/у и другие устройства управления в зоне досягаемости детей во избежание несанкционированного управления воротами.

- Пользователь должен избегать вмешательства в автоматику и должен обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам (установщикам).

- Все, что точно не определено в этой инструкции, запрещено.

- Общие положения

Применяется для  секционных , подъемно-поворотных с пружинами (рис.2), п/п с противовесами (рис.3). Высота п/п ворот не должна превышать 2,5 м (3,5 с удлинителем). Устанавливать легко, без внесений изменений в конструкцию ворот. Блокировка ворот в закрытом положении, т.к. привод нереверсивный. Предназначен для автоматизации только вышеперечисленных типов ворот. За все неисправности, ущерб здоровью людей и животных, возникшие из-за использования данного оборудования не по назначению, Изготовитель и Продавец ответственности не несут.

- Технические характеристики

3.1. Привод

Питание						230 В +/-10%, 50/60 Гц однофазный

Питание двигателя				24 В пост. тока

Мощность двигателя				135 Вт

Потребление					0,7 А

Смазка						Постоянная

Сила страгивания					600 Н

Полезный ход					2,55 м ( с удлинителем 3,5м)

Ср. скорость, м/мин				7,7

Реакция на препятствие при закрыв.			Стоп и инверсия

Движений в 24 часа				100

Концевики					электрические и регулируемые

Свет						лампочка 230 В,25 Вт макс., ED14

Раб. Диапазон температур				- 15 +60

Степень защиты					IP30

Вес						12 кг

Шум						до 70 дб

Размеры						см. рис. 1

  - Блок управления  (рис.15)

Питание аксессуаров				24 В перем. тока

Амперметрич. Датчик				при закр. и при откр.

Время автом. Закрывания			 	от2-х до 120 сек

Время работы					от1 до 60 сек

Пауза инверсии					1 сек

Миг. Лампа					230 перем. Тока 40 Вт макс

Время доп. Освещения				90 сек

Время предварит. Мигания				3 сек

Регулировка параметров и опций			светодиоды и мини кнопки

Приемник встроенн. Роллинг-код			частота 433,92 Мгц

Кодировка					алгоритм роллинг-код

Кол-во комбинаций 				4 миллиарда

Импеданс антенны				50Ohm(RG58)

Макс кол-во запомн. Кодов				64

  - Пульт д/у

Кнопки						Красные

Питание						Батарейка Alcaline 12 В

Радиус действия					50/100 м

Версии пультов: TRC1- одноканальный,  TRC2 – 2-х канальный, TRC4 – 4-х канальный

- Установка автоматики.

4.1. Проверьте уравновешенность ворот, плавность хода ворот по всей траектории движения. Замените дефектные или изношенные части. Безопасность и надежность работы автоматики напрямую связана с состоянием ворот.

4.2.Монтаж

Когда упаковка снята, привод имеет вид как на рис. 4. Вся упаковка должна быть утилизирована согласно существующим нормам.

- снимите с ворот задвижку, замок, если есть.

- Расположите часть G как показано на рис. 5.

- Расположите половину направляющей как показано на рис. 6. и опустите ее до натяжения цепи. Вы получите целую направляющую.

- Соединитель установите между 2-х половинок как указано на рис. 7.

- Заблокируйте соединитель прилагаемым винтом как показано на рис. 8. Привод готов к   установке.

- Отметьте среднюю линию ворот и закрепите кронштейн на раме ворот как на рис. 9.  Если позволяет высота потолка, то можно закрепить этот кронштейн выше, на притолоке, с помощью штыря.

- С помощью лесенки поднимите головку двигателя до уровня направляющей как на рис. 10.

- Закрепите два кронштейна на потолке как указано на рис.11. Проверьте еще раз горизонтальность установки и зафиксируйте кронштейны на плате основании моторедуктора.

- Разблокируйте каретку (рис.12), потянув за веревочку, и протяните кривой тяговый кронштейн до ворот. Закрепите кронштейн на полотне ворот как на рис. 13, используя прилагаемый винт.

- Расположение блоков автоматики (рис.14)

I Однополярный прерыватель с открыванием контактов мин 3 мм, с защитой от перегрузок и

короткого замыкания, для отключения автоматики от линии. В случае его отсутствия

предусмотреть аналогичное устройство на 0,03 А.

Qr)         Блок управления встроенный с радиоплатой.

М)         Привод

Ft-Fr)     Пара фотоэлементов (передатчик-приемник)

Т)          Пульт д/у 1-2-4 канальный

Предусмотрите расположение соединений аксессуаров, устройств безопасности и управления, разделяя низковольковые кабели от 230 В. Произведите соединения как на рис. 15. После этого вставьте в блок управления плату радиочастоты. Оборудование готово к работе от радиосигнала.

  - Подсоединения в клеммам (рис.15).

JP1      	1-2	Подсоединение двигателя (1 зеленый-2 коричневый)

- Подсоединение трансформатора 0 В перем. Тока

- Подсоединение трансформатора 25 В перем. Тока

- Подсоединение трансформатора 15 В перем. тока

JP3A		Клемма подсоединения концевика остановки

JP3      	11-12	Подключение антенны (11 центр, 12 оплетка)

13-14	Питание аксессуаров 24 В перм. тока

  - Свободный контакт (н.о.) для включения режима «сигнала открытых ворот» (24 В перм. Тока макс. 3 Вт) или 2-ой канал радио.

Эта функция регулируется в меню В, см. режим «программирование»

JP5	22-23	Кнопка СТАРТ (н.о.)

22-24	Кнопка стоп (н.з.). Если не используется, оставьте мостик

22-25	Вход PHOT для фотоэлементов или оптосенсора. Если не используется, оставьте мостик.

JP6	26-27	Подключение света 230 В 25 Вт.

  - Питание трансформатора 230В перм. Тока

  - Питание однофазное 230 В перем. Тока, 50/60 Гц

32-33	Подсоединение миг лампы 230 В 40 Вт макс.

JP7		Клемма подсоединения микропрерывателя замедления

- Программирование блока управления  вручную.

  - Тест

Для облегчения процедуры запуска автоматики и управления воротами можно использовать д/у или установить кнопку между клеммами 22 и 23 (СТАРТ).

  - Регулировка триммеров (рис.15)

ВНИМАНИЕ: прежде чем приступить к регулировкам, замкните мостиком J1.

Отрегулируйте триммеры на нужный уровень, имея ввиду,  что значения увеличиваются при повороте по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ: Значения, введенные триммерами, должны быть запомнены!

Есть 2 способа, чтобы сделать это:

А) Отключайте и включайте питание сектора (reset) после каждой корректировки триммера. В конце регулировки подождите минимум 5 секунд, прежде чем подать питание  и открыть мостик на J1.

Б) Войдите в меню «А» после регулировки триммеров (нажатием одновременно на SW1 и SW2 один раз). Проверьте, совпадают ли проблески светодиода с меню «А» (зеленый светодиод мигает с ровными промежутками времени). При каждой корректировке триммера входите в меню «А» для запоминания нового введенного значения.

ТСА) Время паузы, после которого ворота закроются автоматически.  Регулируется от 2 до 120 секунд.

АМРС) Регулировка уровня тока, при котором сработает амперметрический концевик на закрывание (чувствительный элемент остановки на препятствие). При обнаружении препятствия произойдет остановка и изменение направления движения.

АМРО) Регулировка уровня тока амперметрического концевика на открывание. При обнаружении препятствия во время открывания ворота остановятся.

ВНИМАНИЕ: установка слишком большого порога чувствительности может привести к поломкам. Поэтому регулировка должны быть сделана на минимально необходимом уровне для достижения воротами конечных положений полностью. В любом случае она не должна превышать существующих норм.

TW) Регулировка времени работы двигателя, после которого мотор останавливается. Устанавливаемый уровень должен чуть-чуть превышать необходимый для закрывания ворот. Регулируется от 0 до 60 секунд.

6.3. Регулировка программируемых параметров и функций.

Чтобы запрограммировать нужные функции следуйте внимательно указаниям п. «ПРОГРАММИРОВАНИЕ». На этой же странице есть п. «ОБОЗНАЧЕНИЕ» (LEGENDE), который объясняет состояние зеленых и красных светодиодов. Для меню»В» состояние горит/погас указаны для каждой функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы активировать программирование или изменения функций, надо закрыть мостик соединения J1(рис.15).

Программирование разделено на 3 меню:

А) Запоминание радиоуправления

В) Программирование логики управления

С) Стирание памяти

Чтобы попасть в каждое меню программирования, на до нажать одновременно и быстро кнопки SW1 и SW2 следующим образом:

1 раз для входа в меню А, 2 раза для входа в меню В, 3 раза для входа в меню С. После входа в режим программирования, если в течение 60 секунд не будет нажата ни одна кнопка, прибор автоматически выйдет из режима программирования.

По окончании программирования установите J1 в положение OFF ( открыть мостик). Для инициализации блока управления с осуществленным программированием, отключите питание линии на несколько секунд, потом подключите снова.

  - Запоминание пультов.

См. схему «Меню А» на стр. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

  - Программирование логики управления.

См. схему «меню В» на стр. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Состояние (горит/погас) красного светодиода (DL1) указывает на выбранную функцию. Значение в квадратных скобках заранее установлено разработчиком.

Фотоэлементы при открывании (красный светодиод горит).

DL1красный горит: в случае прерывания луча фотоэлементы срабатывают только на закрывание, провоцируя незамедлительное изменение движения.

DL1 красный погас: в случае прерывания луча фотоэлементы активны как при открывании так и при закрывании. Изменение направления на открывание произойдет только после «освобождения» луча фотоэлемента.

Блокировка сигнала управления при открывании (красный светодиод не горит)

DL1 красный горит: импульс СТАРТ не приводит ни к какому движению на открывание.

DL1 красный не горит : команда СТАРТ на открывание выполняется.

Автоматическое закрывание (красный светодиод не горит).

DL1 красный горит: осуществляется автоматическое закрывание ворот после установленного на триммере ТСА времени паузы.

DL1 красный горит: режим автоматического закрывания не задействуется.

Логика на 4 или 2 шага (красный светодиод не горит).

DL1 красный горит: 2-х шаговая логика. Импульс СТАРТ, данный во время закрывания ворот, провоцирует изменение направления движения; при открывании провоцирует остановку.

DL1 красный не горит: 4-х шаговая логика. Импульс СТАРТ, поданный во время движения ворот, провоцирует остановку; следующий импульс провоцирует изменение направления движения.

Примечание: импульс СТАРТ во время открывания не даст никакого действия при активированном режиме блокировки импульсов при открывании (DL1 горит).

Сигнал «ворота открыты» или 2-ой канал радио (красный светодиод горит).

DL1 горит: режим «сигнал «ворота открыты» (см. рис.15). Этот сигнал гаснет, когда ворота закроются полностью, мигает при закрывании и горит при открывании и открытых воротах.

DL1 не горит: режим работы как «2-ой канал радио» (см. подключения рис.15). Дает возможность управлять другим устройством с помощью 2-го радиоканала приемника.

Предварительное мигание (красный светодиод не горит).

Красный светодиод горит: мигающая лампа загорается на 3 секунды раньше, чем сработает двигатель.

Красный светодиод не горит: мигающая лампа загорается одновременно с на чалом работы двигателя.

  - Запоминание, стирание.

См. схему «Меню С» на стр. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

8. Регулировка натяжения цепи

Автоматика поставляется уже отрегулированной и проверенной. В случае, если ослабнет натяжение цепи, сделайте так, как изображено на рис. 16.

Внимание: пружина не должна быть закручена полностью! Проверьте  это по всему циклу работы.

9. Регулировка концевиков

Привод имеет группу концевиков, которые поставляются уже отрегулированными на максимально возможный ход. Группа концевиков снабжена 2 микропрерывателями для каждого направления движения: первый прерыватель активирует замедление, второй останавливает привод.

ВНИМАНИЕ: прежде чем приступить к регулировкам чего-либо, отключите питание от системы. Каждый раз, при подключении электричества, система возвращается в «0» состояние.

При подаче напряжения на систему первое движение всегда на открывание.

Для регулировки микропрерывателей на открывание и закрывание следуйте следующим образом:

- Если каретка разблокирована, передвиньте ее до сцепления с цепью, передвигая ворота вручную. Подайте напряжение на систему.

- Нажмите кнопку СТАРТ: первая команда срабатывает всегда на открывание. Нажмите еще раз на СТАРТ, чтобы остановить ворота, когда они будут находиться в полностью открытом положении. Для регулировки концевиков с помощью отвертки, как показано на рис. 17, поднимите подпружиненную скобу с зубчатого колесика, поверните в направлении микропрерывателя на открывание OPEN, до соприкосновения  с меткой первого и второго концевиков. Опустите пружину в паз зуба колесика.

- Подайте питание и нажмите СТАРТ для осуществления маневра на закрывание. Нажмите на СТАРТ, когда ворота полностью закроются. Поднимите подпружиненную скобу из паза зубчатого колесика с помощью отвертки (рис.18), поверните в направлении микропрерывателей на закрывание CLOSE  до соприкосновения с меткой двух концевиков. Опустите пружину в паз зуба колесика.

- Подайте питание и проверьте фазы замедления и	 остановки в двух конечных положениях. Проконтролируйте, чтобы остановка  при закрывании и открывании не происходила с чрезмерным усилием и сжатием системы.

- Повторите несколько раз полный цикл откр-закр ворот, чтобы убедиться, что концевики отрегулированы корректно. Уточните положение, передвигая зубчатое колесико, если это необходимо.

- Подпружиненная скоба должна всегда находиться в пазе зубчиков колеса для сохранения выбранного положения.

- Поставьте на место крышку привода.

10. Скорость и момент замедления (рис.19).

Примечание: В случае, если сила страгивания недостаточна для совершения полного цикла откр-закр ворот, можно увеличить силу сртагивания двигателя, переместив фишки трансформатора с 3 клеммы в 4-ую как на рис.19.

11. Разблокировка

В случае отключения электричества или при поломке, для управления воротами вручную, потяните на веревочку каретки как на рис.12. Для помещений без дополнительного выхода необходимо устанавливать разблокиратор с ключом наружний (напр. Мод.SM-рис.20 или модель SET/S – рис.21).

12. Контроль автоматики.

До того как начать эксплуатированить установленную систему автоматизации ворот, тщательно проверьте следующее:

- работу всех устройств безопасности (микриков концевиков, фотоэлементов, чувствительных элементов и т.д.).

- усилие сработки двигателя на препятствие. Оно не должно превышать существующие нормы.

- Пружина натяжения цепи не должна скручиваться полностью во время движения ворот.

- Ручное открывание ворот

- Открывание и закрывание ворот с установленных устройств управления.

- Логику работы блока управления в нормальном и режиме по выбору.

13. Использование автоматики

Учитывая, что ворота могут управляться дистанционно с пульта или от кнопки, и при этом быть вне зоны видимости, необходимо достаточно часто проверять работу устройств безопасности. При любых неполадках пользоваться воротами в ручном режиме и вызвать квалифицированных специалистов. Детей рекомендуется держать подальше от радиоуправляемых ворот и самого радиоуправления.

14. Управление

Управление может быть различным - ручным, радио, контроль доступа с магнитной карты или ключа – в зависимости от запросов и установочных характеристик. Для каждой системы управления см. соответствующую инструкцию. Пользователи автоматикой должны быть проинформированы о работе управления и его использовании.

15. Обслуживание

Перед любым ТО отключите сначала питание.

- 2 раза в год проверяйте натяжение цепи

- Время от времени протирайте оптические части фотоэлементов

- При любых неисправностях отключите питание и пользуйтесь воротами вручную до приезда квалифицированных специалистов (установщиков).

16. Аксессуары

SM1		Внешний разблокиратор для п/п ворот (см. рис.20)

SET/S		Внешний разблокиратор для секционных ворот до 50 мм (рис.21)

PT1		Удлинитель 1 м для ворот высотой до 3500мм (рис.22)

APT		Аксессуары для крепления к высокому потолку (рис.23)

ST	Автоматический разблокиратор задвижки для п/п ворот с пружинами. Крепится к ручке управления. Автоматически разблокирует боковые задвижки ворот (рис.24).