ПОТОЛОЧНЫЙ ПРИВОД  TIR 60-120

для автоматизации п/п и секционных ворот

- Технические характеристики

Питание						230 В +/-10%, 50/60 Гц однофазный

Питание двигателя				24 В пост. тока

Мощность двигателя				ТИР60 – 130Вт, ТИР120 – 180 Вт

Потребление					ТИР60 – 0,7 А, ТИР120 – 0,9 А

Смазка						Постоянная

Сила страгивания					ТИР60 – 600 Н, ТИР120 – 1200 Н

Полезный ход					2,55 м ( с удлинителем 3,55м)

Ср. скорость, м/мин				ТИР60 – 5, ТИР120 – 6,5

Реакция на препятствие при закрыв.			Стоп и инверсия

Движений в 24 часа				ТИР60 – 100, ТИР120 - 200

Концевики					электрические и регулируемые

Свет						лампочка 230 В,25 Вт макс., ED14

Раб. Диапазон температур				- 15 +60

Степень защиты					IP30

Вес						12 кг

Размеры						см. рис. 1

- Общие положения

Применяется для  секционных (рис.2), подъемно-поворотных с пружинами (рис.3), п/п с противовесами (рис.4). Высота п/п ворот не должна превышать 2,5 м (3,5 с удлинителем). Устанавливать легко, без внесений изменений в конструкцию ворот. Блокировка ворот в закрытом положении, т.к. привод нереверсивный. Предназначен для автоматизации только вышеперечисленных типов ворот. За все неисправности, ущерб здоровью людей и животных, возникшие из-за использования данного оборудования не по назначению, Изготовитель и Продавец ответственности не несут.

- Установка автоматики.

Проверьте уравновешенность ворот, плавность хода ворот по всей траектории движения. Замените дефектные или изношенные части. Безопасность и надежность работы автоматики напрямую связана с состоянием ворот.

- Монтаж

Когда упаковка снята, привод имеет вид как на рис. 5. Вся упаковка должна быть утилизирована согласно существующим нормам.

- снимите с ворот задвижку, замок, если есть.

- Расположите часть G как показано на рис. 6.

- Расположите половину направляющей как показано на рис. 7. и опустите ее до натяжения цепи. Вы получите целую направляющую.

- Соединитель установите между 2-х половинок как указано на рис.8.

- Заблокируйте соединитель прилагаемым винтом как показано на рис. 9. Привод готов к   установке.

- Отметьте среднюю линию ворот и закрепите кронштейн на раме ворот как на рис. 10.  Если позволяет высота потолка, то можно закрепить этот кронштейн выше, на притолоке, с помощью штыря.

- С помощью лесенки поднимите головку двигателя до уровня направляющей как на рис. 11.

- Закрепите два кронштейна на потолке как указано на рис.12. Проверьте еще раз горизонтальность установки и зафиксируйте кронштейны на плате основании моторедуктора.

- Разблокируйте каретку (рис.13), потянув за веревочку, и протяните кривой тяговый кронштейн до ворот. Закрепите кронштейн на полотне ворот как на рис. 14, используя прилагаемый винт.

- Расположение блоков автоматики (рис.15)

I Однополярный прерыватель с открыванием контактов мин 3 мм, с защитой от перегрузок и

короткого замыкания, для отключения автоматики от линии. В случае его отсутствия

предусмотреть аналогичное устройство на 0,03 А.

Qr)         Блок управления встроенный с радиоплатой.

М)         Привод

Ft-Fr)     Пара фотоэлементов (передатчик-приемник)

Т)          Пульт д/у 1-2-4 канальный

Предусмотрите расположение соединений аксессуаров, устройств безопасности и управления, разделяя низковольковые кабели от 230 В. Произведите соединения как на рис. 16. После этого вставьте в блок управления плату радиочастоты. Оборудование готово к работе от радиосигнала. Если вы не используете радиоуправление, то установите кнопку как на рис.16.

6. Встроенный блок управления STIR-LF1 (рис.16).

Предварительное мигание 3 сек

Пауза инверсии 1 сек

Время освещения доп. Свет 90 сек

Время автоматического закрывания от 15 до 100 сек

Замедление при открывании и закрывании

Амперметрический датчик остановки на препятствие при откр закр

Выход аксессуаров 12 В перм. Тока, 8,5 VA

Подключение миг. Лампы 230 В, 40 Вт

- Подсоединения в клеммам (рис.16).

JP1      1-2	Питание фотоэл-тов и аксессуаров 17 В перем. Тока 8,5VA

JP2 		Разъем платы приемника

JP3      1-2	Подключение света 230 В, 25 Вт макс

3-4	Питание трансформатора

5-6	Питание однофазное 230 В+/-10%, 5-6-Гц (5-Н, 6-Л)

7-8	Подключение проблесковой лампы 230 В, 40 Вт макс

JP4		Выход 2 канала радио СН2

JP5	1	Подключение трансформатора 25 В

2-3	Подключение двигателя (2 желтая – 3 голубая)

4	Подключение трансформатора 15 В или 20 В

5	Подключение трансформатора 0 В.

JP6	1-2	Подключение антенны (1 центр. Жила, 2 оплетка)

JP8		Клемма подсоединения концевика закрывания

JP9		Клемма подсоединения микропрерывателя замедления

JP10	1-2	Вход фотоэлементов, н.з. Если не используется, оставить мостик

3-4	Кнопка СТОП (н.з.). Если не используется, оставить мостик.

  - Кнопка откр-закр и ключа – замыкателя (н.о.)

8. Регулировка таймера

OFF	                       Откл предварительное мигание

P1-TCA	Регулирует время паузы створки в открытом состоянии, после чего ворота закрываются

P2-AMPOPN	Регулировка уровня противоударного вмешательства при открывании

P3- AMPCLS		То же при закрывании

9. Положение мостиков (рис.16).

DF1-PREALL

ON		- Вкл предварительное мигание.

DF2- TCA

OFF		- Вкл режим автоматического закрывания

ON		- Выкл режима автоматического закрывания

10. Регулировка натяжения цепи

Автоматика поставляется уже отрегулированной и проверенной. В случае, если ослабнет натяжение цепи, сделайте так, как изображено на рис. 17.

Внимание: пружина не должна быть скручена полностью! Проверьте это до начала работы с приводом.

12. Регулировка концевиков

Привод имеет группу концевиков, которые поставляются уже отрегулированными на максимально возможный ход. Группа концевиков снабжена 2 микропрерывателями для каждого направления движения: первый прерыватель активирует замедление, второй останавливает привод.

ВНИМАНИЕ: прежде чем приступить к регулировкам чего-либо, отключите питание от системы. Каждый раз, при подключении электричества, система возвращается в «0» состояние.

При подаче напряжения на систему первое движение всегда на открывание.

Для регулировки микропрерывателей на открывание и закрывание следуйте следующим образом:

- Если каретка разблокирована, передвиньте ее до сцепления с цепью, передвигая ворота вручную. Подайте напряжение на систему.

- Нажмите кнопку СТАРТ: первая команда срабатывает всегда на открывание. Нажмите еще раз на СТАРТ, чтобы остановить ворота, когда они будут находиться в полностью открытом положении. Для регулировки концевиков с помощью отвертки, как показано на рис. 18, поднимите подпружиненную скобу с зубчатого колесика, поверните в направлении микропрерывателя на открывание OPEN, до соприкосновения  с меткой первого и второго концевиков. Опустите пружину в паз зуба колесика.

- Подайте питание и нажмите СТАРТ для осуществления маневра на закрывание. Нажмите на СТАРТ, когда ворота полностью закроются. Поднимите подпружиненную скобу из паза зубчатого колесика с помощью отвертки (рис.19), поверните в направлении микропрерывателей на закрывание CLOSE  до соприкосновения с меткой двух концевиков. Опустите пружину в паз зуба колесика.

- Подайте питание и проверьте фазы замедления и	 остановки в двух конечных положениях. Проконтролируйте, чтобы остановка  при закрывании и открывании не происходила с чрезмерным усилием и сжатием системы.

- Повторите несколько раз полный цикл откр-закр ворот, чтобы убедиться, что концевики отрегулированы корректно. Уточните положение, передвигая зубчатое колесико, если это необходимо.

- Подпружиненная скоба должна всегда находиться в пазе зубчиков колеса для сохранения выбранного положения.

- Поставьте на место крышку привода.

13. Скорость и момент замедления (рис.20).

Примечание: В случае, если сила страгивания недостаточна для совершения полного цикла откр-закр ворот, можно увеличить силу сртагивания двигателя, переместив фишки трансформатора с 3 клеммы в 4-ую как на рис.20.

14. Разблокировка

В случае отключения электричества или при поломке, для управления воротами вручную, потяните на веревочку каретки как на рис.21. Для помещений без дополнительного выхода необходимо устанавливать разблокиратор с ключом наружний (напр. Мод.SM-рис.22 или модель SET/S – рис.23).

15. Контроль автоматики.

До того как начать эксплуатированить установленную систему автоматизации ворот, тщательно проверьте следующее:

- работу всех устройств безопасности (микриков концевиков, фотоэлементов, чувствительных элементов и т.д.).

- усилие сработки двигателя на препятствие. Оно не должно превышать существующие нормы.

- Пружина натяжения цепи не должна скручиваться полностью во время движения ворот.

- Ручное открывание ворот

- Открывание и закрывание ворот с установленных устройств управления.

- Логику работы блока управления в нормальном и режиме по выбору.

16. Использование автоматики

Учитывая, что ворота могут управляться дистанционно с пульта или от кнопки, и при этом быть вне зоны видимости, необходимо достаточно часто проверять работу устройств безопасности. При любых неполадках пользоваться воротами в ручном режиме и вызвать квалифицированных специалистов. Детей рекомендуется держать подальше от радиоуправляемых ворот и самого радиоуправления.

17. Управление

Управление может быть различным - ручным, радио, контроль доступа с магнитной карты или ключа – в зависимости от запросов и установочных характеристик. Для каждой системы управления см. соответствующую инструкцию. Пользователи автоматикой должны быть проинформированы о работе управления и его использовании.

18. Обслуживание

Перед любым ТО отключите сначала питание.

- 2 раза в год проверяйте натяжение цепи

- Время от времени протирайте оптические части фотоэлементов

- При любых неисправностях отключите питание и пользуйтесь воротами вручную до приезда квалифицированных специалистов (установщиков).

19. Аксессуары

SM1		Внешний разблокиратор для п/п ворот (см. рис.22)

SET/S		Внешний разблокиратор для секционных ворот до 50 мм (рис.23)

PT1		Удлинитель 1 м для ворот высотой до 3500мм

APT		Аксессуары для крепления к высокому потолку (рис.25)

ST	Автоматический разблокиратор задвижки для п/п ворот с пружинами. Крепится к ручке управления. Автоматически разблокирует боковые задвижки ворот (рис.26).