ШЛАГБАУМ VIR 30-50

Электромеханический стояночный

1. Модели для проездов 3 и 5 метров. Регулируемые электромеханические концевики обеспечивают позиционирование стрелы при остановке. При интенсивном использовании термический счетчик активирует охлаждающий вентилятор. Разблокировка для ручного управления производится с помощью замка с ключом. На стрелу дополнительно можно устанавливать ограждающую сетку, лампочки освещения, оптосенсор и.др.

Шлагбаум смонтирован для открывания налево, если смотреть со стороны ворот. Может легко быть переделан для открывания направо, см. ниже.

Пластина-основание (по запросу) упрощает установку шлагбаума.

###### 2. Технические характеристики

Питание					230 В +-10% 50 Гц

Потребляемая мощность			300 Вт

Двигатель					1400 об/мин, 4-х полюсный

Конденсатор				8мФ 450 В (230В)	32 мФ 250 В (110В)

Потребляемый ток				1,4 А (230В)	2,8 А (110 В)

Класс изоляции				F

Температура включения вентилятора		110 гр.С (обмотка двигателя)

Температура выключения			130 гр.С (автовосстановление)

Смазка редуктора				Постоянная

Максимальная сила страгивания		VIR30 85 Nm	VIR50 250 Nm

Время открывания				VIR50 4 cек	VIR50 8 сек

Длина стрелы (алюмин)			VIR30 3 м макс	VIR50 5 м макс

Реакция на столкновение(оптосенсор)		остановка и изменение направления движения

Концевики				электрические встроенные и регулируемые

Блок управления стандартный			MIZAR –BOM

Блок управления по запросу			RIGEL-4 (откр-закр разделены)

Ручное управление				быстрая разблокировка ключом

№ маневров в 24 часа			1200 – VIR30	600 – VIR50

Температура среды				-10 +55

Степень защиты				IP24

Вес стойки без стрелы			365 Н (35,6 кг)

Обработка корпуса				катафорез

Покраска корпуса				полиэстер

Размеры 					см. рис.1

- Дополнительное оборудование

дополнительная опора по требованию (только для VIR50)

подставка для стрелы дополнительно

монтажная пластина по требованию

Сетка-ограждение на стреле

Оптосенсор (уменьшая на 1 м номинальную длину стрелы)

Мигающие лампочки, уже укрепленные на стреле

- Установка монтажной пластины (рис.2)

Сделайте отверстие в земле, куда потом будет устанавливаться монтажная пластина.

Выведите электрические кабели.

Установите прилагаемые винты в 4 крепежных отверстия резьбой вверх. Приварите головки винтов к пластине и расположите ее таким образом, чтобы горизонтальная плоскость пластины оказалась выше уровня земли на 20 мм.

Заполните отверстие в земле бетоном, контролируя положение пластины в горизонтальной плоскости по двум направлениям и оставьте бетон застывать.

5.  Монтаж стойки шлагбаума.

Стойка  должна устанавливаться стрелой внутрь вашей территории. Встаньте посередине проезда. Если стойка справа, то шлагбаум правый. Если слева, то левый.ВНИМАНИЕ: ручка 6 на рис.3 имеет две точки крепления механизма уравновешивания стрелы, соответственно для моделей 30 и 50.

  - Монтаж слева.

- Стойка шлагбаума всегда настроена на монтаж слева.

- Закрепите стойку на монтажной пластине гайками М12 (рис.3/п.1). Крышка корпуса должна быть повернута внутрь вашей территории.

- Смонтируйте стрелу в положении «открыто» (вертикально) как на рис.3/7. Механизм уравновешивания отрегулирован на номинальную длину стрелы и на положение «открыто» (пружина растянута).

- Уравновесьте стрелу как указано в п.6.

  - Монтаж справа.

Необходимо переместить некоторые составляющие, см. рис.4, следующим образом:

А) Закрепите стойку на монтажной пластине гайками М12.

В) Убедитесь, что пружина в положении «открыто» (вытянута - рис.5)

С)Ослабьте полностью натяжение пружины (рис.4/2) так, чтобы можно было вынуть винт (рис.4/3), который крепит пружину к корпусу.

Д) Снимите блокировочную скобу стрелы (рис.4/4) и крутите винт (рис.4/5) с помощью ключа на 19, пок ане станет возможным повернуть ручку (рис.4/6).

Е) Поверните ручку 6 на 180 гр. И установите ее в нормальное положение.

Ф) Закрутите 6-гранный болт 5 , который блокирует ручку 6 динамометрическим ключом приблизительно на 80 Н/м.

Ж) Переведите ручку разблокировки (рис.6) в положение ручного управления и вручную поверните ручку (рис.4/6) вниз на 90 гр.(рис.7) таким образом, чтобы шлагбаум встал в положение «открыто» справа.

З) Заблокируйте тандер пружины (рис.4/2) в положении (рис.4/Dx) с помощью винта и гайки автоматической блокировки.

И) Отрегулируйте тандер пружины (рис.4/2) до натяжения пружины.

Л) Смонтируйте и частично зарепите скобу(рис.4/4) крепления стрелы в положении «открыто».

М)Смонтируйте стрелу (рис.4/7) в вертикальном положении «открыто». Стрела должна крепиться с усиленной стороны, обозначенной этикеткой.

Н) Уравновесьте стрелу как указано в п.6.

О) В блоке управления поменяйте местами соединения концевиков и хода двигателя, сверяясь с инструкцией блока управления (15-16). На рис.8 изображена схема подключения с инверсией.

- Уравновешивание стрелы (рис.9).

- Задействуйте быструю разблокировку (рис.14)

- Расположите стрелу под углом 45 гр.(рис9). Стрела не должна шевелиться.

- Если стрела начнет двигаться на открывание, ослабить пружину, вращая ручку «Т».

- Если стрела начнет двигаться на закрывание, натянуть пружину, вращая ручку «Т»,

- В любом случае, ослаблять или натягивать пружину, пока стрела не уравновесится в положении 45 гр.

- Вернуться из ручного к автоматическому управлению, повернув ключ разблокировки в противоположную сторону (рис 14).

ВНИМАНИЕ: Во время закрывания пружина равновесия никогда не должна полностью скрутиться. На рис. 9 показано минимальное расстояние, на которое может скрутиться пружина при положении стрелы «открыто» (вертикально).

- Расположение электрооборудования при установке.

Расположите электрооборудование согласно существующим нормам (рис. 10). Провода питания держать отдельно от проводов низковольтового оборудования (фотоэлементов, оптосенсоров, устройств управления ит.д.).

ВНИМАНИЕ: для подключения к линии 230 в используйте мультиполярный кабель минимального сечения 3х1 мм2.

Рис. 10 показывает количество подсоединений и сечения кабелей длиной до 100 м. Для большей длины подсчитайте сечение для реальной нагрузки на автоматику. При длине свыше 50 м или при прокладке кабелей через зоны турбулентности необходимо предусмотреть специальные реле, разъединяющие устройства управления от устройств безопасности. Основные составляющие (рис. 10):

I 	Всеполярный рубильник с открытием контактов мин 3 мм с защитой от перегрузок и коротких замыканий для

отключения автоматики от линии.

Qr 	Блок управления и встроенный радиоприемник

S	ключ-замыкатель

АL	Мигающая лампа с антенной

М	Шлагбаум модели

Е	Стрела

F	подставка под стрелу

CS	Оптосенсор

СС	Контроль оптосенсора

Ft	фотоэлемент передатчик на высоте от 40 до 60 см

Fr	фотоэлемент приемник на высоте от 40 до 60 см

CF	стойки для фотоэлементов

Т	пульт д/у

RMM	детектор присутствия индуктивный

LOOP	витки детектора присутствия

8. Подсоединения к клеммам

После прокладки соединительных кабелей и установки  по местам выбранных устройств автоматики, необходимо сделать подключения в соответствии со схемой блока управления.

Сделайте подключения к фазе, нейтрали и земле (обязательно). Защитный проводник (земля) с желтой/зеленой изоляцией должен быть подсоединен к специально предназначенным клеммам с обозначением «земля».

- Регулировка концевиков

Шлагбаум имеет электрические концевики и механический стопор концевика. Между электрическим концевиком и механическим стопором должен оставаться зазор, приблизительно 1 градус, как при закрывании, так и при открывании (рис.11).

Регулировка производится следующим образом:

- Разблокируйте привод на ручное управление. Установите стрелу в положение полностью «открыто» (строго вертикально).

- Передвиньте вручную стрелу на 2 градуса от вертикали.

- Отрегулируйте микропрерыватель открывания (рис.12 SWO), вращая 6-гранный ключ (рис.13 G) и перемещая деталь С до щелчка микропрерывателя (или проверьте, погас ли соответствующий светодиод на блоке управления).

- Вручную установите стрелу в положение полностью «закрыто» и положите ее на упор (рис.11/F), проверьте уровнем (рис.11/L), что стрела находится в строго горизонтальном положении.

- Отрегулируйте микропрерыватель закрывания (рис.12/SWC), вращая 6-гранный ключ (рис.13/G) и перемещая деталь С до щелчка микропрерывателя (или проверьте, погас ли соответствующий светодиод на блоке управления).

- Отрегулируйте микропрерыватель закрывания (рис.12/SWC) таким образом, чтобы он останавливал стрелу в нескольких миллиметрах до контакта с упором (рис.11/F).

- Активируйте автоматику и осуществите несколько циклов управления.

- Проверьте, что стрела не достигает вертикального положения при открывании

- Проверьте, что электрические концевики останавливают стрелу до касания упора “F” при закрывании.

- В случае необходимости меняйте положение «С» (рис.13), которая управляет концевиками.

10. Срочная разблокировка.

Поворотом ключа в замке, расположенным под стрелой, на 180 градусов против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ: если потребуется разблокировать шлагбаум без стрелы, убедитесь, что пружина не скручена (стрела в положении открыто).

- Использование автоматики.

Т.к. данное оборудование может управляться дистанционно, необходимо регулярно проверять работу устройств безопасности.

ВНИМАНИЕ: при любых неполадках обращаться к квалифицированным специалистам. Рекомендуется держать детей вне зоны действия радиоуправления.

12. Управление

Может быть различное.

- Обслуживание.

ВНИМАНИЕ: прежде чем приступить к каким-либо действиям, отключите питание!

- фотоэлементы необходимо протирать время от времени.

- Проверять работу оптосенсора как остановку на препятствие.

- Каждые два года демонтировать моторедуктор и менять смазку.

- При любых неисправностях отключить питание и вызвать квалифицированых специалистов (установщиков). Если автоматика не используется, разблокировать шлагбаум (п.10) до начала управления вручную.

- Утилизация отходов.

Утилизировать отработанное оборудование согласно существующим нормам.

- Демонтаж.

Если вы хотите демонтировать оборудование, чтобы затем снова монтировать его, необходимо:

- отключить питание

- Снять стойку с монтажной пластины.

- Демонтировать все дополнительное оборудование

- Если какие-то блоки не могут быть демонтированы или они неисправны, заменить их на новые.

- Возможные неисправности.

  - Стрела не поднимается. Двигатель не вращается.

- проверьте, не грязные ли фотоэлементы, выровнены ли они, не пересекаются ли препятствием. Устраните проблему. Проверьте оптосенсор.

- Если мотор перегрелся, то могла включиться термозащита. Подождите автовключения.

- Проверьте подключения к двигателю и конденсатору хода.

- Проверьте питание электрооборудования. Также плавкие предохранители.

- С помощью светодиодов блока управления (см. соответствующую инструкцию) проверьте функции. Локализуйте полностью причину ошибки. Если светодиоды указывают, что команда СТАРТ активирована, проверьте не замыкает ли контакт сигнал с пульта д/у, или кнопка СТАРТ, или другое устройство управления.

- Если блок управления не работает, замените его.

  - Стрела не открывается. Двигатель вращается, но движения не происходит.

- Оборудование осталось разблокированным, в ручном режиме управления. Заблокировать.

- Если разблокиратор в положении «автоматика», убедитесь, что редуктор подсоединен.

Изготовитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения с целью улучшения потребительских характеристик в конструкцию данного оборудования без предварительного уведомления.