VIRGO

Электромеханический привод для распашных ворот

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы благодарим Вас за выбор данной продукции фирмы BFT и уверены, что ее качество будет соответствовать вашим пожеланиям. Прочитайте внимательно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» и «РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», т.к. они содержат важные предупреждения по безопасности, установке, использованию и обслуживанию. Данная продукция соответствует существующим техническим нормам и нормам безопасности, и была сертифицирована в соответствии с требованиями европейских директив 73/23/CE, 89/336/CEE, 98/37/СЕЕ и соответствующих модификаций.

1) Общие положения

Низковольтовый привод  VIRGO, 24 В, был создан для бытового использования, для распашных створок со столбами малых размеров. Кривое колено позволяет управлять створкой, когда сам привод смещен от точки приложения силы. Электромеханический редуктор нереверсивный, блокирует створки, как при открывании так и в закрытом положении.

Ручная разблокировка производится очень легко с помощью ручки с ключом.

ВНИМАНИЕ: привод VIRGO не имеет регулировки силы страгивания. Необходимо использовать блок управления, имеющий такую функцию!

ВНИМАНИЕ: Установка, обслуживание и ремонт должны производиться только обученным персоналом. Любые действия с подключенным питанием запрещены.

2) Быстрая разблокировка (рис. 1)

В случае отключения электроэнергии можно перейти на ручное управление с помощью ручки разблокировки (рис. 1 «S»)

1). Вставьте разблокировочный ключ и поверните по часовой стрелке (рис. 1-1)

2) Поверните ручку «S» до положения разблокировки привода (рис. 1-2)

3) Поверните ключ против часовой стрелки, тем самым разблокировав привод (рис. 1-3)

4) Легко толкните ворота вручную, чтобы открыть или закрыть их.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1) Техника безопасности

•       Прочитайте  внимательно  все  инструкции, т.к.  они содержат важные указания,  касающиеся  безопасности, установки, использования и обслуживания приобретенного вами оборудования.

•      Упаковку утилизируйте согласно существующим нормам. Не оставляйте полимерную упаковку в местах, доступных детям.

•       Сохраняйте инструкции рядом с оборудованием для пользования ими в любой момент времени.

•      Данное оборудование было разработано только с целями, указанными в данной инструкции. Использование в других целях может привести к поломкам и причинить ущерб здоровью пользователя.

•       Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности за последствия в случае неправильной (не такой как в данной инструкции) установки и/или использования данного оборудования.

•       Не устанавливать данное оборудование в агрессивной среде.

•       Завод-изготовитель  и Продавец не несут ответственности в случае нарушения  норм  при  изготовлении закрывающих конструкций (ворот, створок, калиток и т.д.), а также их деформации при использовании с автоматикой.

•       Установка должна соответствовать директивам ЕС: 89/336/СЕЕ, 73/23/СЕЕ, 98/37/СЕЕ и последующим их дополнениям.

•       Отключите питание, прежде чем начать выполнять любые работы. Если имеются, то отключите батареи резервного питания.

•       На линии питания установите рубильник или всеполярный магнитотермический отключатель с расстоянием открытия контактов равным или больше 3 мм.

•      До линии питания должен быть установлен прерыватель с пороговым значением 0,03 А.

•      Проверьте, правильно ли сделано заземление: все металлические части ворот и автоматики к клемме «земля».

•       Используйте все необходимые системы безопасности (фотоэлементы или оптосенсоры и т.д.) в зоне движения ворот.

•       Используйте проблесковые лампы в зоне видимости, устанавливайте предупреждающую табличку в непосредственной близости от ворот.

•      Завод изготовитель не несет ответственности за использование дополнительного оборудования других фирм.

•      Для замены используйте только «родные» комплектующие.

•       Не заменяйте части автоматики на чужие, не авторизованные Продавцом.

•       Информируйте пользователей о применяемых системах управления и действиях в случае срочной разблокировки.

•       Не допускайте автоматического управления при нахождении людей в зоне действия ворот.

•       Не оставляйте пульты д/у и другие устройства управления в зоне досягаемости детей во избежание несанкционированного управления воротами.

•       Пользователь должен избегать вмешательства в автоматику и должен обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам (установщикам).

•       Все, что точно не определено в этой инструкции, запрещено.

2) Общие положения. См. выше.

3) Технические характеристики

3.1) Привод  VIRGO

Питание	24 В

Кол-во оборотов двигатель	2500 об/мин

Мощность двигателя	40 Вт

Смазка	постоянная

Передаточное число	1/1224

Обороты оси на выходе	2 об/мин МАКС

Время открывания на 90гр.	14 сек

Сила страгивания	170 Нм

Вес и макс длина створки	200 кг при 2 м

Реакция на препятствие	встроенное устройство безопасности  в блоке управления LINX

Передача движения	кривое колено

СТОП	встроенные Эл концевики + мех блокировка

Разблокировка	с помощью ручки с ключом CLS

Кол-во циклов 24 часа	60

Темп   режим 	-15+60

Степень защиты	IP 44

Класс изоляции	F

Вес привода	VIRGO – 8 кг, VIRGO SQ – 6 кг

Размеры	см. Рис. 1

3.2.) Блок управления LINX

Питание			230 В +- 10 %, 50 Гц

Изоляция сеть/низкое		более 2 М Ом 500 В

Рабочая температура		-10+55 гр.С

Диэлектр. Сопротивление	сеть/3750 в в течение 1 мин

Ток вых двигателя		3,5 А + 3,5 А макс

Ток коммутации реле двигателя	10 А

Мощность макс двигателей 	40 Вт (24 В пост. Тока)

Питание аксессуаров		24 В перем. тока(180 м А макс потребление)

Обозначение открытых ворот	контакт Н.О. (24 В, 1А макс)

Проблесковая лампа		24 В, 25 Вт макс

Размеры			см. рис. 1

Плавкий предохранитель		см. рис. 2

3.3)Блок аккумуляторов VIRGO BAT (по запросу - рис.14)

Напряжение нагрузки		27,2 В пост. тока

Ток нагрузки			130 мА

Данные при т-ре			25 ºС

Напряжение			2 х (12 В, 1,2 Ач)

Уровень лин. Защиты		20,4 В пост. тока

Время перезарядки		12/14 часов

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае подсоединения блока аккумуляторов, выходы на клеммах 8-9 и 10- 11 (24 В пост. тока) будут иметь 24 В переем. Тока с полярностью, указанной на рис. 13. Проверьте правильность подсоединений устройств безопасности по инструкции Kit VIRGO BAT.

4) УСТАНОВКА АВТОМАТИКИ

4.1.) Предварительные проверки

Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь, что структура створок соответствует существующим нормам,

в частности:

Структура створок ворот надежна и прочна. В любом случае, кронштейн кривого колена должен крепиться к усиленной части створки, например, к раме (рис. 2).

Створки при перемещении  не имеют точек трения и перекосов. Если ворота не новые, проверьте состояние всех составляющих. Замените или почините дефектные части.

ВНИМАНИЕ: Помните, что автоматика служит для удобства пользования воротами и не решает проблемы неправильных конструкций или монтажей ворот.

- Установка кронштейна (рис. 2)

После определения места на раме, при закрытых воротах, проведите воображаемую горизонтальную линию по центру рамы до столба (рис. 3-4).

На рис. 2 изображены наиболее встречающиеся типы монтажей:

- петля створки не в линии с крепежной пластиной (открывание на 90 гр. – макс расстояние между петлей и пластиной 210 мм)

- петля створки в одной линии с крепежной пластиной (открывание на 120 гр. – макс расстояние от оси петли до оси двигателя на выходе 230 мм)

Установите крепежную лапку как показано на рис. 3 для открывания на 90 градусов и на рис. 4 для открывания от 90 до 120 градусов максимально.

Поверхность столба, к которой будет крепиться лапка, должна быть плоской и параллельной створке. Используйте винты или анкерные болты в зависимости от типа материала столба. Если столб не ровный, то используйте приспособления для выравнивая как на рис. 5.

* Соберите рычаг как на рис. 7.

DX – монтаж на правую створку

SX- монтаж на левую створку

* Установите рычаг L на выходную ось моторедуктора и закрепите с помощью специальной оси Р и гайки D (рис. 7).

* Разблокируйте привод с помощью ручки разблокировки , чтобы иметь возможность перемещать рычаги вручную.

* Открыть крышку моторедуктора и закрепить пластину как на рис. 8.

* Уголок F использовать на створке.

* Точное положение рычага привода определено на рис. 6. Точка крепления к створке может переноситься с учетом сохранения размера на рис. 6.

* В Ручном режиме проверьте правильность движения привода.

* Повторите все для другой створки.

6) Стопоры.

Привод VIRGO имеет механические концевики, при которых не требуется установка механических стопоров на земле.

На рис. 10:

- Определите положение механических концевиков на открывание и на закрывание и зафиксируйте их.

Установите защитную крышку С.

- Установка электрооборудования.

Показана на рис. 11.

Прокладывайте кабели питания отдельно от низковольтовых кабелей аксессуаров и через специальные входы.

На рис. 9 показаны отверстия для прокладки спиральных кабелей с внутренним диаметром 20:

Р1 вход питания сети + земля

Р2/Р3 низковольтовые входы аксессуаров и устройств безопасности.

Сечения кабелей указаны на рис. 11.

8) Подсоединения к клеммам блока управления (рис. 16)

После подводки кабелей через специальные отверстия и установки на выбранных местах    различных

составляющих автоматики, необходимо их соединить соответственно указателям и схемам этих устройств.

Подсоедините фазу, нейтраль и землю (обязательно). Кабель защиты (земля) с оплеткой желтого/зеленого

цвета должны быть подсоединены к специальным клеммам, помеченным символом. Автоматику можно

запускать только при подключенных системах безопасности.

Если необходимо поменять направление открывания привода, необходимо:

- поменять полярность двигателя (JP1 клеммы 1-2)

- поменять полярность двигателя (JP2 клеммы 14-15)

JP1

1-2   Подсоединение двигателя 2 (который с бл. Упр. LINX)

3-5	Концевик открывания SWO M2 (Н.З.)

4-5	Концевик закрывания SWC M2 (Н.З.)

6-7	Вход питания 24 В перем. тока с выхода трансформатора.

JP2

8-9   	 Выход 24 В перем. Тока 180 мА макс/ - питание фотоэлементов или других устройств (рис. 14)

10-11         Выход 24 В перем. Тока 180 мА макс/ - питание фотоэлементов или других устройств

12-13         Подключение проблесковой лампы (24 В, 25 Вт)

14-15	Подсоединение двигателя 1 (VIRGO SQ – без блока LINX) рис. 13а

16-18	Концевик открывания SWO M1 (Н.З.)

17-18 	Концевик закрывания SWC M1 (Н.З.)

19-24	Кнопка открывания в режиме калитка PED (Н.О.). Команда  на частичное открывание двигателя М2.

20-24	Вход  Н.О. для подключения фотоэлементов или устройств безопасности с Н.О. контактом для проверок (рис. 14)

21-24	 Вход фотоэлементов (Н.З.). Если не используетс – оставьте мостик.

22-24	Кнопка СТОП (Н.З.) Если не используется – оставьте мостик.

23-24	 Кнопка СТАРТ (Н.О.)

25-26	 Выход контакта обозначения открытых ворот (контакт Н.О., 24 В, 1 А мкс) или 2-го канала радио (см. меню «конфигурация).

27-28	Вход для антенны встроенного радиоприемника (27 оплетка – 28 сигнал).

9) ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В блоке управления с микропроцессором уже задан стандартный набор данных. Эти данные могут быть изменены с помощью программатора с окошком (встроенного, рис. А и В п. КОНФИГУРАЦИЯ) или с помощью UNIPRO.

10) КОНФИГУРАЦИЯ

Встроенный программатор с экраном позволяет ввести любые параметры в блок LINX. Он имеет три кнопки:

+	кнопка передвижения по меню / увеличение значения

-	кнопка передвижения по меню / уменьшение значения

ОК	кнопка возврата/подтверждения

Одновременное нажатие кнопок + и – позволяет выйти из меню и перейти в меню другого уровня. Модификации запоминаются только после нажатия ОК.

Первое нажатие ОК – вход в режим программирования. На экране высветится следующая информация:

- Логика блока управления

- Количество уже осуществленных маневров (в тысячах, первая тысяча всегда 0000)

- Количество маневров после последнего технического обслуживания (тоже в тысячах)

- Количество запомненных радиокодов.

Нажатие на кнопку ОК в течение этого просмотра дает возможность прямого попадания в  первое меню.

Ниже перечислены все меню с соответствующими подменю.

Введенные параметры указаны в квадратных скобках.

10.1)

- Время автоматического Закрывания [10 s]

Ввести числовое значение времени автоматического закрывания от31 до 60 секунд.

- Сила страгивания 1 двигателя [50%]

Ввести числовое значение силы страгивания 1 двигателя от 1 до 99%

- Сила страгивания 2 двигателя [50%]

Ввести числовое значение силы страгивания 2 двигателя от 1 до 99%

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае обнаружения препятствия функция АМПЕРСТОП остановит движение створки, поменяет направление движение в течение 1сек и остановит створку.

Убедитесь, что уровень силы страгивания соответствует нормам безопасности.

Неправильно введенное значение силы страгивания может привести к поломке оборудования и несчастным случаям.

- Замедление двигателя 1 [45%]

Ввести числовое значение 1 двигателя от 1 до 99%

- Замедление двигателя 2 [45%]

Ввести числовое значение 2 двигателя от 1 до 99%

- Время запаздывания при открывании [1 s]

Ввести время запаздывания 1 двигателя относительно 2, от 1 до 10 секунд.

- Время запаздывания при закрывании [1 s]

Ввести время запаздывания 2 двигателя относительно 1, от 1 до 10 секунд.

- Время нормальной скорости двигателя 1 [5 s]

Ввести числовое значение нормальной скорости (без замедления) от 1 до 30 сек.

- Время нормальной скорости двигателя 2 [5 s]

Ввести числовое значение нормальной скорости (без замедления) от 1 до 30 сек.

ПРИМЕЧАНИЕ: если весь маневр длится 25 сек, то запрограммировав 20 сек нормальной скорости останется 5 сек на замедление как при закрывании, так и при открывании.

- Скорость замедления [2 s]

Ввести, выбрав одно из следующих значений:

0 – замедление отключено

1 – замедление 50 % от нормальной скоротси

2 – замедление 33 % от нормальной скорости

3 – замедление 25 % от нормальной скорости.

10.2.) Меню ЛОГИКИ

- ТСА [OFF]

ON	активирована команда автоматического закрывания

OFF	исключает команду автоматического закрывания

- 3-х шаговая логика управления [OFF]

ON	активируется 3-х шаговая логика. Импульс СТАРТ влечет за собой:

Ворота закрыты – открываются

Открываются 	- останавливаются и вкл ТСА (если задано)

Ворота открыты – закрываются

Закрываются	- СТОП и повторное ОТКР

OFF	активируется 4-х шаговая логика. Импульс СТАРТ влечет за собой:

Ворота закрыты – открываются

Открываются 	- останавливаются и вкл ТСА (если задано)

Ворота открыты – закрываются

Закрываются	- СТОП и не актируется ТСА (СТОП)

После СТОП 	- открываются

- блокировка импульса [OFF]

ON – импульс СТАРТ никакой реакции в фазе открывания

OFF- имеется реакция как при открывании так и при закрывании

- Быстрое закрывания [OFF]

ON – Закрывает ворота после сработки фотоэлементов, после ТСА

OFF- Команда не активирована

- Фотоэлементы при открывании [OFF]

ON- Срабатывают только при закрывании – меняют направление движения.

OFF- Активны как при открывании так и при закрывании. При закрывании меняют направление движения только после освобождения от препятствия.

- Тест проверки фотоэлементов [OFF]

ON- активирована

OFF- Дезактивирована. При этом можно подключать фотоэлементы, не имеющие дополнительного контакта проверки.

- Обозначение положения открытых ворот или 2-й канал радио [OFF]

ON – Выход на клеммах 25-26. В случае 2 канала радио - режим Калитка.

OFF- 2-й канал радио на клеммах 25-26

- Двигатель активирован [OFF]

ON- Активирован только 2-й двигатель (клеммы 1-2). В этом случае режим Калитка дезактивирован.

OFF- Активированы оба двигателя.

-Блокировка [OFF]

ON – использовать с механическими упорами на закрывание. Эта функция активирует поджим створок до механического упора и счетчик импульсов не воспринимает это как препятствие. Привод продолжает свое движение еще 0,5 сек, после определения концевика закрывания до механического упора. Таким образом происходит оставновка на мех. упор.

OFF- использовать в случае отсутствия механических упоров. В этом случае производить более точную регулировку концевиков закрывания и открывания.

- Предварительное мигание [OFF]

ON- проблесковая лампа начнет мигать за 3 сек до начала страгивания 1 двигателя

OFF- лампа начнет мигать одновременно с началом движения двигателя 1.

- Фиксированный код [OFF]

ON- приемник устанавливается в режим фиксированного кода (см. п. Клонирование пультов).

OFF-приемник устанавливается в режим роллинг-код, см. тот же п.

- Программирование радиоуправления [OFF]

ON – активирует радиозапоминание пультов:

- нажать на потайную кнопку Р1 и на нормальную кнопку пульта (Т1-Т2-Т3-Т4) уже запомненного пульта в стандартном режиме меню Радио.

- в течение 10 секунд нажать на потайную кнопку Р1 и на нормальную кнопку пульта, который надо запомнить. Приемник выйдет из режима программирования через 10 сек, в течение которых можно запомнить новые пульты. Этот режим не требует доступа к блоку управления.

OFF – дезактивирует радиозапоминание пультов. Пульт можно запрограммировать только через меню РАДИО.

10.3.) Меню РАДИО

- Добавить

Позволяет добавить в память радиоприемника еще одну кнопку пульта радиоуправления, после запоминания высвечивается номер ячейки памяти приемника (от 01 до 64)

- Добавить Кнопку СТАРТ

выбирается желаемая кнопка для команды СТАРТ

- Добавить Кнопку 2 канала радио

выбирается желаемая кнопка управления 2 каналом радио

- Считывание

- Осуществляется  проверка кнопки в приемнике; если она там запомнена, высвечивается соответствующий номер ячейки памяти (от 01 до 64) и номер кнопки (Т1-Т2-Т3 или Т4).

- Стереть Список

ВНИМАНИЕ: Стирает из памяти приемника все ранее запомненные радиокоды..

- Считывание кода пульта

Высвечивается код, введенный в приемник.

См. пп. 12-13-14-15 по вопросам работы встроенного приемника CLONIX.

10.4.) Меню ЯЗЫК

Позволяет выбрать язык: Итал Франц Нем Англ Исп

10.5.) Меню ОШИБОК

Блок управления возвращается к неправильно введенным значениям. После введение необходимо произвести повторную авторегулировку.

10.6.) Диагностика и мониторинг.

На экране блока  LINX высвечивается как правильная, так и информация об ошибках.

ДИАГНОСТИКА:

В случае неправильного функционирования на экране высвечивается название устройства, которое надо проверить:

PED – активация входа PED (пешеход)

СТАРТ – активация входа СТАРТ

СТОП – активация входа СТОП

ФОТ – активация входа ФОТ

FLT – активация входа FAULT проверяемых фотоэлементов.

Если створка встречает препятствие, блок LINX производит СТОП и изменяет направление движения, в то же время на экране высвечивается АМР.

МОНИТОРИНГ:

В фазах ОТКР и ЗАКР на экране высвечиваются 4 цифры, разделенные точкой, например 35.40. Это сила страгивания 1 и 2 двигателей  (35 первый, 40 второй) при каждом маневре.

Рекомендуется проверять эти значения и устанавливать в меню параметров макс значение около 15/20 %.

10.7) Меню АВТОРЕГУЛИРОВКИ.

Дает возможность автоматической регулировки силы страгивания.

ВНИМАНИЕ: операцию производить  только после проверки движения створок и правильной сработки концевиков.

- Нажимайте на кнопку “OK”, на экране высветится «…. …. ….». Блок начнет выполнение маневров ОТКР и ЗАКР, в течение которых отрегулируется минимально необходимый уровень силы страгивания. Во время этой регулировки важно избегать сработки фотоэлементов, а также не использовать команды СТАРТ, СТОП и экран.

В конце регулировки блок управления введет автоматически значения силы страгивания. Высветится ОК. И, после нажатия любой кнопки произойдет возврат в меню АВТОРЕГУЛИРОВКА. Если же высветится КО, то это будет означать, что авторегулировка прошла некорректно. Необходимо еще раз проверить состояние створок ворот и заново запустить режим Авторегулировки.

11) СТАТИСТИКА

Только с использованием UNIPRO

12) Технические характеристики встроенного приемника.

Выходы каналов приемника:

- 1, если активирован выполняет функцию СТАРТ

- 2, если активирован, то управляет реле II канала радио в течение 1 сек.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ – д.б. на 433 МГц. Использовать коаксиальный кабель RG58.

13) Конфигурация приемника.

См. соответствующую инструкцию на приемник типа CLONIX.

14) РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

В случае стандартной установки, без каких-либо дополнительных функций, возможно произвести запоминание пультов в ручном режиме, см. рис. В – базовое программирование.

- Если пульту нужно активировать выход 1 СТАРТ с помощью кнопки 1, или 2, или 3, или 4, то нужно ввести пульт в меню кнопки старт как на рис. В.

- Если нужно с пульта активировать выход 2 (реле II канала радио) с кнопки 1, или 2, или 3, или 4, введите пульт в меню кнопки 2-го канала радио как на рис. В.

ПРИМЕЧАНИЕ: потайная кнопка Р1 имеет разное назначение в зависимости от типа пульта. Для пультов с потайной кнопкой - нажмите на нее (рис. В1). Для пультов без потайной кнопки – кнопка Р1 соответствует одновременному нажатию всех 4-х кнопок или, открыв посадочное гнездо батареек, замкнуть с помощью отвертки две пластинки Р1 (рис. В2).

ВАЖНО:отметтье 1 запрограммированный пульт этикеткой «мастер».

Первый пульт, в случае ручного программирования, передает код-ключ на приемник; этот код необходим для возможности у4спешного клонирования радиопультов.

15) Клонирование пультов.

Клонирование с роллинг-кодом/ Клонирование с фиксированным кодом.

См. инструкцию UNIRADIO и программирование CLONIX.

16) РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВИКОВ. (рис. 12)

* Определить концевик открывания и закрывания, помня, что:

FC1	 соответствует концевику ЗАКРЫВАНИЯ

FC2	соответствует концевику ОТКРЫВАНИЯ

* При полностью открытых  и закрытых воротах поворачивайте соответствующую головку до характерного «клика» микрика и заблокируйте в этом положении специальным винтом.

* Проверьте правильность сработки концевиков, сделав несколько полных циклов открывания и закрывания с помощью приводов.

* Если в блоке управления LINX логика  «удержание блокировки» установлена в ON, то створка будет продолжать движение еще в течение 0,5 сек, этим самым обеспечив стабильное  и полное прилегание к  механическим к упорам концевиков.

17) РУЧНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА (рис. 19).

В случае отключения электроэнергии привод можно разблокировать специальной внешней ручкой разблокировки (рис.19 «S»)..

1) Вставьте разблокировочный ключ и поверните его по часовой стрелке (рис. 19, «1»).

2) Поверните ручку S для разблокировки двигателя (рис. 19, «2»).

3) Удерживайте ручку в положение разблокировки,  поворачивая ключ  против часовой стрелки (рис. 19, «3»).

4) Легко толкните ворота, чтобы открыть или закрыть.

Для возврата в моторизированное положение поверните ключ по часовой стрелке, чтобы вернуть ручку в первоначальное положение.

18) УСТРОЙСТВО РАЗБЛОКИРОВКИ С ТРОСОМ (рис. 13).

- Вытащите из оплетки металлический кабель и протяните его через ручку разблокировки (рис. 13 – L)

- Закрепите оплетку и отрегулируйте соответственно положение с помощью специального винта (рис. 13 – V).

- В крышке есть специальное место для прокладки оплетки троса.

- Для более полной информации обращайтесь к инструкции устройства разблокировки..

19) УСТАНОВКА БАТАРЕИ ВИРГО КИТ.

- Закрепите плате SBS здади корпуса блока винтом как показано на рис. 14.

- Закройте специальной защитной крышкой (рис. 14 –С).

- Расположите 2 батареи как показано на рис. 14,, на кронштейны (рис. 14 – А).

- Заблокируйте батареи прилагаемыми лапками и винтами.

- Переходите к подсоединению кабелей к плате SBS по схеме рис. 14.

20) ПРОВЕРКА АВТОМАТИКИ.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте следующее:

- Хорошо ли работают устройства безопасности

- Сила страгивания  не превышает существующие нормы

- Сработку на открыван ие в ручном режиме

- Работу автоматики на открывание и закрывание от существующих устройств управления.

- Работу нормальной и персонализированной логики управления..

21) Использование автоматики.

Автоматика, управляемая на расстоянии от кнопки или с пульта д/у, должна иметь постоянный контроль за правильностью работы систем безопасности.

ВНИМАНИЕ: при любых неисправностях обращайтесь к квалифицированным специалистам. Рекомендуется держать детей подальше от зоны действия автоматизированных ворот.

22) Управление

Может быть различным: с пульта д/у, от кнопки, контроль доступа с магнитной петлей и т.д.

Установщик обязан  проинформировать Пользователя о надлежащем использовании автоматик^

уделяя особое внимание способу разблокировки в случае необходимости.

23) Техническое обслуживание.

ВНИМАНИЕ: для любых операций по обслуживаю приводов отключите сначала электроэнергию!

Места, требующие технического обслуживания:

•     Для металлических зубчатых линеек - каждый год проверяйте состояние смазки

•     Направляющая сдвижных ворот всегда должна быть чистая и без препятствий для движения

•     Время от времени протирайте от пыли фотоэлементы

•     Проверяйте правильность регулировки усилия страгивания с помощью специалистов. При любых неисправностях вызывайте специалистов. Разблокируйте и пользуйтесь воротами в ручном режиме при поломках или отключении электроэнергии.

24) Утилизация отходов.

Утилизация упаковки и самого оборудования должна осуществляться в соответствии с существующими нормами и не предоставляет никакой опасности или рисков. Следует разделять электрические части -батареи питания - кожу - алюминий - пластик - и т.д.

25) Демонтаж

Если необходимо демонтировать и заново смонтировать автоматику:

•     Отключите питание и отсоедините все электрические сотасляющие

•     Снимите моторедуктор с пластины-основания

•     Демонтируйте блок управления (если он выносной) и все составляющие

•     Если какие-то части снять невозможно, или они повреждены, замените их.