- Правила безопасности

Внимание: Любое вмешательство или регулировка, сделанное неквалифицированными людьми строго запрещается. Чтобы избежать любого возможного несчастного случая, должны быть приняты  все необходимые меры предосторожности, выключите электропитание, разъедините батареи. Не устанавливать этот продукт во взрывчатое место. Держите тщательно этот буклет и включите это в главное пользовательское руководство в подходящем месте, известном всеми заинтересованными людьми.

2. Продукт

Блок управления MACH7 был разработан для того, чтобы управлять одним мотором для отъездных ворот.

Фирма «DASPI» не ответственна, используется ли MAGIC 1 -E в других целях.

3. Основные компоненты

F1 - плавкий предохранитель для сетевой и моторной защиты T5 A.

F2 - плавкий предохранитель для защиты аксессуаров 2 A.

M1 – терминал для сети 220В.

M3 - терминал для двигателя и маяка.

S1 – ДИП выключатели.

M9 – терминал для подключения аксессуаров.

M10 - терминал для подключения антенны.

S4 - кнопка чтобы регулировать мощность мотора (электронная регулировка).

S2 - кнопка чтобы программировать радиопульты.

J3 – интегрированный радио-модуль.

Индикаторы показывают на правильность подключения схемы управления (после включения электропитания):

L1 - Загорается, когда мотор M1 начинает движение, и мигает при возникновении проблемы с мотором. (красный).

L2 - Всегда горит, выключается, когда срабатывает концевик на закрытие мотора (красный).

L3 - Всегда горит, выключается, когда срабатывает концевик на открытие мотора M1 (красный).

L4 - Всегда горит, выключается, когда срабатывают фотоэлементы при открытии/закрытии (красный).

L5 - Всегда горит, выключается, когда срабатывают кнопка STOP (красный).

L6 - Всегда выключен, срабатывает, когда нажимается кнопка на пешеходное открытие или закрытие (красный).

L7 - Всегда выключен, срабатывает, когда нажимается кнопка на открытие или закрытие (красный).

L8 – Мигает каждые 3 секунды. Показывает на действие регулировки мощности и программирования пультов (зелёный).

RF - Всегда выключен, он показывает радиовмешательство (жёлтый).

Если индикаторы, горят неправильно, то проверить правильность подключения проводов на схеме.

4. Программирование блока управления и регулировка.

Программирование DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ S1 должны быть сделаны при отключенном электропитании.

ВАЖНОЕ: Каждый раз после выставления нового значения ДИП, ждите 5-6 секунд перед проверкой работы ворот.

| SW1 | OFF | ON |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пошаговая логика работы: Открывание – Стоп - Закрывание - Стоп. | Реверсивная логика работы: Открывание – Закрывание - Открывание. |
| 2 | Автозакрытие выключено. | Автозакрытие включено. |
| 3 | Фиксированное время работы 2 минуты. | Самостоятельное изучение времени работы. |
| 4 | Фотоэлементы срабатывают только при закрытии. Ворота останавливаются и повторно открываются. | Фотоэлементы срабатывают также в течение открытия: активация фотоэлемента останавливает ворота. Как только препятствие удалено, ворота продолжают открываться. |
| 5 | Предвысвечивание маяка выключено | Предвысвечивание маяка 2,5 сек. включено |
| 6 | Функция «коллективного пользования» отключена. При открытии ворот принимаются команды управления. | Функция «коллективного пользования» включена. При открытии ворот не принимаются команды управления. |

5. Регулировка мощности TR1 (электронное сцепление).

Любая корректировка электронного сцепления должна производиться профессионалами, чтобы избежать любого возможного несчастного случая и уменьшить все риски разрушения.

· Выставить на DIP-Переключателе 1 и 6 в позицию ON.

· Нажать кнопку START и нажать кнопку S4 для регулировки мощности.

· Каждое нажатие увеличивает мощность двигателя приблизительно на 5 %, и это отображено миганием индикатора L8 (зеленого), от 1 (минимальная мощность) до 8 вспышек (максимальная мощность). Как только достигается максимальная мощность, следующее нажатие включает минимальную мощность.

· Когда мощность будет выбрана, необходимо DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 и 6 перевести в положение OFF (тогда произойдёт запоминание выбранной мощности).

6. Регулировка времени работы

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 – OFF: время работы двигателя фиксировано и равно 2 минутам.

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 - ON: Самостоятельное изучение рабочего времени. Как только программирование и инсталляция закончены, и Вы проверили подключения всех устройств, поместили и оставляете DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 в позиции ON; плата управления будет сама изучать и запоминать рабочее время двигателя в течение первой операции.

7. Автоматическое закрытие

· Включить DIP2 в положение ON

· Нажать START и открыть полностью ворота. Отсчитайте время (максимально 2 мин.) и затем снова нажать START; ворота начнут закрываться и как только они закроются полностью, время автозакрытия запишется в память платы управления.

· Для изменения времени автоматическое закрытия необходимо: опустить ДИП в положение OFF, подождать 5 секунд и переделать вышеупомянутый процесс.

8. Как настроить радиопульт (максимально 32 различных кодов)

· нажать кнопку "S2" на 2 секунды и отпустить её; индикатор  L8 (зеленый) вспыхнет 5 раз и затем останется гореть, ожидая получения сигнала от радиопульта, который Вы хотите запомнить.

· нажмите кнопку  на радиопульте, которую Вы хотите запомнить; индикатор  моргнёт  5 раз, показывая, что радиопульт настроен.

· Как только максимальное количество 32 различных кодов было достигнуто, индикатор мигнёт 10 раз вместо 5 раз. Теперь, перед запоминанием другого кода, Вы должны удалить один из 32 кодов, уже запомненных.

9. Как стереть 1 код на приемнике

· нажать кнопку "S2" на 2 секунды и отпустить её; индикатор  L8 (зеленый) вспыхнет 5 раз и затем останется гореть, ожидая получения сигнала от радиопульта, который Вы хотите стереть.

· нажмите кнопку  на радиопульте, которую Вы хотите стереть; индикатор  моргнёт  5 раз, показывая, что передатчик был стерт.

10. Как стереть все коды на приемнике.

· обесточить плату, при этом, вынув плавкий предохранитель F2, нажать кнопку S2 вставить плавкий предохранитель F2, после продолжать держать кнопку S2 в течение 5 секунд. Индикатор  L8 будет гореть в течение 3 секунд, показывая, что все коды были стерты из памяти  приёмника.

11. Описания терминалов.

Входное электропитание 230Vac 50Hz

Вход для маяка: 230Vac максимальный 25W

Вход для мотора (6 – общий, 7 – на открытие, 8 – на закрытие) Подключите конденсатор между входами 7-8.

Вход для концевика на закрытие. Нормально закрытый контакт N.C.

Вход для концевика на открытие. Нормально закрытый контакт N.C.

Вход для фотоэлементов. Нормально закрытый контакт N.C.

Вход для кнопки STOP. Эта кнопка останавливает любую операцию, в том числе, если она нажата в течение паузы автоматического закрытия. Нормально закрытый контакт N.C.

Вход для кнопки пешеходный проход. Эта кнопка открывает ворота приблизительно на 1 метр. Нормально открытый контакт N.О.

Вход для кнопки START. Эта кнопка открывает ворота и закрывает по схеме: open-stop-close. Нормально открытый контакт N.О.

Общий (запасной)

Вход 24 Vac для Фотоэлементов (дополнительных аксессуаров).

Вход для антенны(25- экран, 26-центральная жила)

Предупреждающий индикатор  "ВОРОТА ОТКРЫТЫ" 24Vdc с фиксированным светом подключается к терминалу 10 и 22. Возможно, подключить "таймер", к терминалам 9-15, чтобы открыть и закрыть ворота в определенные часы.

12. Испытание.

Необходимо производить с воротами в полуоткрытом положении и только после монтажа необходимых устройств безопасности, чтобы уменьшить любой риск.

· Проверяют все моторные связи, помня, что первая операция, сделанная пультом управления является открытием. Если ворота закрываются, то меняются местами жилы  7-8.

· Проверяют функционирование концевиков, перемещая ворота вручную.

· Убеждаются, что мощность настроена согласно фактическим нормам и  безопасности.

· Проверяют, работают ли все установленные устройства безопасности, должным образом, чтобы уменьшить какой-нибудь риск.