SIGILE электронный блок управления

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: персоналу Низкой квалификации нельзя разрешать собирать, восстанавливать или приспосабливать оборудование, и все необходимые меры должны быть приняты, чтобы предотвратить несчастные случаи перед началом работы: электропитание должно быть разъединено (включая резервные батареи).

ТИП ПРОДУКТА

Электронный блок управления SIGILE был разработан, чтобы управлять моделью  двигателя SKY C 24 Vdc, для цельноподъёмных или секционных ворот. В этом блоке представлено: замедление, настройка мощности (при открытии и при закрытии), функция медленного старта, встроенная радиоплата, разъём для дополнительной радиоплаты. Блок управления имеет программируемый вход для устройств безопасности, 2 кнопки для настройки концевых выключателей, автозакрытие до 60 секунд и подсветку 90 секунд.

Описание главных компонентов

F1 - 8A плавкий предохранитель для защиты 24V аксессуаров (мотора, подсветки, платы управл. и т.д.)

F2  - 2A плавкий предохранитель для того, чтобы защитить 220V первичный трансформатор.

SW1  - два переключателя: для выбора логики работы двигателя / для включения функции предвысвечивания маяка.

RX  -  разъём для дополнительной извлекаемой радиоплаты.

SET - кнопка для входа в программирование.

P.CLOSE - кнопка для ручного поиска концевого выключателя при закрытии ворот, при программировании эта кнопка используется для выбора типа устройства безопасности (чувствительный край или фотоэлемент).

P.OPEN  - кнопка для ручного поиска концевого выключателя при открытии ворот, при программировании эта кнопка используется для выбора времени автоматического закрытия.

CLOSE - регулирование силы мотора в течение закрытия.

OPEN - регулирование силы мотора в течение открытия.

J1 - интегрированный радио-модуль.

PL1 – подсветка мотора (24Vdc Макс 10W)

Индикаторы, показывающие состояние подключения платы (можно проверить после подключения к сети).

F.CH - показывает состояние концевого выключателя на закрытие, контакт N.C. (нормально закрыт).

F.AP - показывает состояние концевого выключателя на открытие, контакт N.C. (нормально закрыт).

STOP - показывает состояние аварийной кнопки, контакт N.C. (нормально закрыт).

START - показывает состояние на входе кнопки управления, контакт N.О. (нормально открыт).

SAFE  -  показывает состояние устройств безопасности (см. инструкции для выбора типа устройства).

DL1 - Индикатор показывает состояние программирования (изучение радио, автоматическое закрытие и тип устройства безопасности)

Если вышеупомянутое не соответствует, проверьте подключения и удостоверьтесь, что различные связанные устройства работают должным образом

Программирование и регулировка блока управления

Важное!!! Блок управления должен всегда программироваться, когда ворота закрыты, и концевой выключатель на закрытие находится  в нажатом состоянии, или после подключения блока управления к сети перед командой START.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ SW1:

SW1/1 -  OFF функция “condominium” выключена (блок управления всегда принимает команды START)

SW1/1 -   ON функция “condominium” включена (в течение открытия и в течение времени автоматического закрытия, блок управления не принимает команды START)

SW1/2 - OFF функция «предвысвечивания маяка» выключена

SW1/2 -  ON  функция «предвысвечивания маяка» включена (движение ворот начинается после трёхсекундного моргания маяка)

Регулировка потенциометров:

CLOSE Регулирует моторный вращающий момент в течение закрытия, после пересечения предварительно установленного порога мощности, мотор останавливается и изменяет направление движения в течение 2 секунд (по часовой стрелке порог мощности увеличивается, против часовой стрелки уменьшается), при замедлении потенциометр не регулируется.

OPEN Регулирует моторный вращающий момент в течение открытия, после пересечения предварительно установленного порога мощности, мотор останавливается и изменяет направление движения в течение 2 секунд (по часовой стрелке порог мощности увеличивается, против часовой стрелки уменьшается), при замедлении потенциометр не регулируется.

Описание терминалов.

Нормально закрытые контакты (N.C),если не используются должны быть соединены перемычками. Если больше чем один контакт NC используется на том же самом терминале, контакты должны быть связаны последовательно; если же вы используете больше чем один нормально открытые контакты на том же самом терминале, они должны быть связаны параллельно.

Вход для концевого выключателя на закрытие, первый импульс управляет замедлением, второй останавливает работу двигателя. N.C. контакт

Вход для концевого выключателя на открытие, первый импульс управляет замедлением, второй останавливает работу двигателя. N.C. контакт

Вход кнопки STOP, если нажать на эту кнопку, то двигатель остановится при любом манёвре и отключит автоматическое закрытие. N.C. контакт

Вход кнопки START, предназначен для стационарной кнопки, при нажатии в течение открытия останавливает маневр, в течение закрытия реверсирует движение. Контакт N.O.

Программируемый вход систем безопасности: фотоэлементы, механические края или края имеющие сопротивление. По умолчанию запрограммирован как вход фотоэлемента. При пересечении фотоэлементов в течение закрытия ворота останавливаются и полностью открываются. N.C. контакт

24Vdc клеммы выхода: 9 – «+» - 10 – “ – “.

Выход на маяк 24 Vdc (11 “+”/12”-“) максимальный 10W (моргает 1 раз в секунду в течение открытия, 2 вспышки в секунду в течение закрытия)

Выход 24 Vdc на мотор.

15 выход с трансформатора 0 Vac

16 выход с трансформатора 12 Vac

17 выход с трансформатора 22 Vac

18 скорости мотора, могут быть выбраны из 3 уровней, используя клемму.

Входа антенны терминал 20 - центральная жила, терминал 19 – экран.

Входное электропитание 230Vac

Ввод в действие. Подключить блок управления к сети и проверить состояние входных терминалов (ИНДИКАТОРЫ для нормально закрытых контактов должен гореть), блок управления должен всегда программироваться, когда ворота закрыты, и концевой выключатель на закрытие находится  в нажатом состоянии, или после подключения блока управления к сети перед командой START.

Программирование входа безопасности: вход БЕЗОПАСНОСТИ используется для того, чтобы подключить фотоэлементы, механический край или устройства безопасности края, имеющие сопротивление; для выбора типа устройства кратковременно нажать кнопку SET, ИНДИКАТОР D1 начнёт моргать, затем нажать кнопку P.CLOSE, чтобы выбрать устройства безопасности. ИНДИКАТОР D1 начнёт моргать циклически, показывая текущее состояние программирования:

- одно моргание каждые 2 секунды для механического края (изменяет движение ворот только в течение закрытия в течение приблизительно 2 секунд) нормально закрытый контакт

- 2 вспышки каждые 2 секунды для края имеющего сопротивление (изменяет движение ворот только в течение закрытия в течение приблизительно 2 секунд)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: это не нормально закрытый контакт, при нормальных условиях, на терминале есть сопротивление 8.2KOhms, если край нажат, сопротивление падает до 0 KOhms. ИНДИКАТОР БЕЗОПАСНОСТИ при этом не горит, и загорается только, когда край нажат.

- 3 вспышки каждые 2 секунды для фотоэлемента (установка по умолчанию – заводская установка) полностью изменяет направление движения ворот только в течение закрытия, и открывают ворота полностью.

Каждый раз, нажимая кнопку P.CLOSE, изменения частоты индикации указывает на тип устанавливаемого устройства безопасности.

Примечание: после выбора тип устройства безопасности, чтобы выйти из программирования нажимают КНОПКУ SET.

Запись радиопультов: кратковременно нажмите кнопку SET, ИНДИКАТОР D1 начнёт мигать, блок управления теперь готов получить новый код (максимум до 32 различных кодов) и будет ждать кода  максимум 11 секунд.

Стирание радиокода: Нажмите кнопку SET и кнопку P.CLOSE одновременно в течение не больше, чем одну секунду, ИНДИКАТОР D1 начнёт быстро мигать, нажать кнопку на пульте, которую нужно стереть (блок управления будет ждать максимум 11 секунд).

Стирание всех кодов из памяти: Нажмите кнопку SET и кнопку P.CLOSE одновременно и держать их, не менее 11 секунд; в это время ИНДИКАТОР D1 будет быстро мигать, после того как индикатор погаснет отпустить обе кнопки (установка по умолчанию – заводская установка).

Установка автоматического времени закрытия: Нажмите кратковременно кнопку SET (ИНДИКАТОР D1 начнёт мигать), в течение 11 секунд нажать кратковременно кнопку P.OPEN (ИНДИКАТОР D1 будет быстро мигать, и лампа подсветки двигателя начнёт вспыхивать каждую секунду, указывая время паузы автоматического закрытия, например 30 раз на = 60 секунд). После установки желательного времени снова кратковременно нажать кнопку P.OPEN.

Отключение автоматического закрытия: Нажмите кратковременно кнопку SET (ИНДИКАТОР D1 начнёт мигать), в течение 11 секунд дважды кратковременно нажать кнопку P.OPEN (ИНДИКАТОР D1 потухнет) (установка по умолчанию – заводская установка).

Восстановление установок по умолчанию (заводская установка): При подключении блока управления к сети, держать  нажатой кнопку SET, пока ИНДИКАТОР D1 не загорится, отпустить кнопку SET. Автоматическое закрытие будет отключено, вход БЕЗОПАСНОСТИ будет установлен для операции фотоэлемента, и никакой код радиопульта не будет сохранен.

Испытание: должно быть выполненным с полуоткрытыми воротами и только после установки всех устройств безопасности, требуемых законодательством, чтобы уменьшить каждый риск в максимально возможной степени.

Корректируйте толчок двигателя, который не должен превысить пределы, установленные в соответствии с законодательством. Удостоверьтесь, что все установленные устройства безопасности работают должным образом, чтобы уменьшить каждый риск в максимально возможной степени.

Проинструктируйте людей, которые будут использовать автоматизацию относительно управлений, устройств безопасности и опасностей, являющихся результатом использования автоматизации.

.