8	Программирование используя кнопки на радаре (без пульта ДУ)

Если вы программируете с помощью пульта ДУ RBM2, перейдите  к главе 7.*. Для обзора всех функций, их значений и фабричных установок  см. таблицу на странице 25.

Примечание

- Программирование должно происходить в течение 30 сек. После этого времени режим программирования закрывается.

кнопки

8.1 Установка функций

При установке функций все параметры сбрасываются при нажатии на кнопки.

Шаг l

Для доступа в нужный режим нажмите обе кнопки одновременно.

Первичный режим     -» Нажмите обе кнопки на  2 сек.   -»  Зеленый светодиод замигает через 2 сек.

Вторичный режим     -» Нажмите обе кнопки на  4 сек.   -»  Зеленый светодиод замигает через 2 сек.и через 4 сек.

Сброс                            -»  Нажмите обе кнопки на  4 сек   -»  Зеленый светодиод замигает через 2 сек., через 4 сек. и через 8 сек.

Зеленый светодиод  мигает количество раз, соответствующее номеру активированной функции, красный светодиод показывает текущий уровень.

Шаг 2

Измените функцию нажатием на кнопку Х (значение увеличивается с каждым нажатием). После достижения последней функции программа переходит на первую функцию.

Измените  уровень нажатием на кнопку Y (значение увеличивается с каждым нажатием).

Зеленый

Кнопка Y

Кнопка X

Шаг 3

Выйдите из режима программирования коротким нажатием на обе кнопки одновременно.

Значения, которые можно установить в обоих режимах,  представлены в таблице.

|  |  | Шаг 1 | Шаг 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим | Функция | Обе кнопки одновременно | Кнопка Х No. функции (Зеленый светодиод) | Кнопка Y Уровень (Красный светодиод) | Заметки |
| Первичный | Уровень комфорт | Нажмите на 2 сек | 1 | 1...8 | Глава 7.2 |
|  | Высота установки | Нажмите на 2 сек | 2 | 2..7 2 = 2,50-2.90 м 3= 3.00-3.90 м 4 = 4.00-4.90 м* и т.д. |  |
| Вторичный | Размер поля | Нажмите на 4 сек | 1 | 1,2,3 Маленькое 4,5,6 Среднее* 7,8.9 Большое |  |
|  | Интервал задержки реле | Нажмите на 4 сек | 2 | 1 =0.5сек 2 = 1.0 сек. 3 = 2.0сек.* 4 = 5.0сек. |  |
|  | Распознавание направления | Нажмите на 4 сек | 3 | 1 Вперед* 2 Назад |  |
|  | Активный/пассивный | Нажмите на 4 сек | 4 | 1 Активный* 2 Пассивный |  |
|  | Разделение людей и транспорта | Нажмите на 4 сек | 5 | 1 Вкл* 2 Выкл. |  |

*Заводские установки