# Text boxes

Вопросы:

- Откуда брать низковольтное питание? С клеммника внутри привода можно взять “+24В”. Переключатель питания на плате Vally должен быть в положении 24V! Иначе сгорают реле. Если перепутать землю/питание ничего не сгорит, но работать не будет.

- К каким контактам на приводе подключать сигналы OUT 1? Подключается как дополнительная кнопка. Внутри Vally обычный “сухой” контакт, полярность не важна.

В модели 4410 вывод “3” внешнего клеммника, на самом деле предназначен для подключения фотодатчиков. Питание на этот вход идет через резистор. Принцип подключения фотодатчика по 2 проводам аналогичен набору номера в телефонном аппарате. Работе фотодатчика мешает все, что к нему подключено. Но приемник, если фотодатчик не подключен, иногда работает.