# Text boxes

Вопросы:

- Как подать питание? С клеммника внутри привода взять “+24В”. Переключатель питания на плате Vally должен быть в положении 24V! Иначе сгорают реле. Если перепутать землю/питание ничего не сгорит, но работать не будет.

- К каким контактам на приводе подать сигналы OUT 1? Подключается как дополнительная кнопка. Внутри Vally обычный “сухой” контакт, полярность не важна.

Вывод 4 внешнего клеммника, с которого мы брали питание в модели 4410, предназначен, на самом деле для подключения фотодатчиков. В модели 5580 напряжение на этом выводе ограничено до 6В. Работе фотодатчика это не мешает, но приемник, “как раньше” не работает.