Промышленный привод МН. Схема электрическая.

X1 – внешние подключения, все кроме L1, L2 – 24 Вольта.

X2 – подключение радиоприемника (на боковой стенке)

Назначение контактов привода.

| Контакт | Назначение цепи |
| --- | --- |
| 1 | Открыть |
| 2 | Закрыть |
| 3 | Общий |
| 4 | Общий 24 В (перемыкается с общим кнопкой СТОП) |
| 7 | Веревочный выключатель |
| 10 | Чувствительная кромка |
| 11 | ~ 24 В (с понижающего трансформатора) |
| 12 | Отбой при защитном реверсе |
| L1 | Питание (фаза) 220 Вольт |
| L2 | Питание (ноль) 220 Вольт |

Подключение 3-х кнопочного поста управления.

| Цепь | Откуда идет (MH) | Куда поступает |
| --- | --- | --- |
| Общий | Клемма 3 внутри привода | Общий контакт всех кнопок |
| Общий 24 В | Клемма 4 внутри привода | Кнопка стоп (нормально замкнутая) |
| ОТКРЫТЬ | Клемма 1 внутри привода | Кнопка открыть (нормально разомкнутая) |
| ЗАКРЫТЬ | Клемма 2 внутри привода | Кнопка закрыть (нормально разомкнутая) |

Если 3-х кнопочный пост не используется, или используется двухкнопочный пост открыть/закрыть, следует замкнуть кнопку СТОП – выводы 3-4. При этом, без подключения системы безопасности, запрещено переставлять красный провод с клеммы 12.

Подключение 2-х кнопочного поста пуск/стоп.

| Цепь | Откуда идет (MH) | Куда поступает |
| --- | --- | --- |
| Общий | Клемма 3 внутри привода | Общий контакт всех кнопок |
| Общий 24 В | Клемма 4 внутри привода | Кнопка стоп (нормально замкнутая) |
| ПУСК | Клемма 7 внутри привода | Кнопка пуск (нормально разомкнутая) |

ПУСК закрывает ворота, только если они вверху. Если ворота идут вниз, они немедленно пойдут вверх. Если ворота идут вверх, кнопка не работает. Красный провод следует  переставить с клеммы 12 на клемму 2.

Автоматическое закрывание.

Не предусмотрено для данной модели привода. Если таковая функция необходима, следует дополнительно устанавливать в привод реле времени. (Марка реле – любая, управление - 24В переменного тока, диапазон регулировки времени – по Вашему требованию, рекомендуется 3…5 минут.) При этом обязательно следует установить защитные фотоэлементы или кромку.

| Цепь | Откуда идет (MH) | Куда поступает (реле времени) |
| --- | --- | --- |
| Общий 24 В | Клемма 4 внутри привода | На управление (“управляющую обмотку”) реле времени |
| “Ворота открыты” (24 В появляется, когда ворота открыты) | Контакт NO концевого выключателя открыть (следует поменять местами провода, штатно идущие к концевому выключателю: белый должен идти к контакту COM, а оранжевый – к контакту NC) |  |
| Общий | Клемма 3 внутри привода | На нормально разомкнутые контакты |
| Кнопка закрыть | Клемма 2 внутри привода |  |

Подключение приемника Wally-1.

| Цепь | Откуда идет (MH) | Куда поступает (Wally) |
| --- | --- | --- |
| Общий 24 В | Клемма 4 внутри привода | 2 вывод – земля (экран антенны) |
| ~ 24 Вольта | Клемма 11 внутри привода или R3 сбоку | 3 вывод - “+” питания |
| Общий | Клемма 3 внутри привода или R1 сбоку | 4 вывод – общий контактов |
| ПУСК | Клемма 7 внутри привода или R2 сбоку | 5 вывод – открытый контакт |

1 вывод Wally не подключать никуда, если используется встроенная антенна.

Допускается “2 вывод Wally – земля” подсоединять к “Общий”, при этом для соединения достаточно 3-х проводного кабеля. (Полезно, если приемник выносится.)

Переключатель Wally 12/24 В должен быть в положении 24 В !!!

Красный провод в приводе MH переставить с 12 контакта на 2

Первое нажатие – ворота идут вверх до конца, повторное нажатие их не останавливает.

Когда ворота дошли до верха, команда радиоуправления запускает движение вниз.

Если повторно нажать кнопку радиоуправления, ворота немедленно пойдут вверх.

Другая логика работы не может быть организована для привода MH.

Наиболее распространенные причины того,  ворота не идут вниз, или “дергаются”.

- Не переставлен красный провод,

- Слишком большое время нажатия на кнопку. Рекомендуется не держать кнопку более 1 секунды или установить в приемнике режим одновибратора – 1 секунда. (Кнопку можно нажимать очень долго, а реле сработает на 1 сек.)

- Неправильно отрегулирован 2 концевой выключатель открывания. Его надо поставить “пониже”. 1 концевой должен срабатывать через 5 оборотов валика, что составляет около 2,5 секунд.

Подключение фотоэлементов RIF-50.

Помимо RIF50, допускается подключать любые фотоэлементы с сухими контактами и питанием от 24 Вольт переменного тока. Контакт на размыкание (NC) подключается вместо кнопки СТОП. При срабатывании фотоэлементов ворота остановятся.

Вместо этого, (но не одновременно!) контакт на замыкание (NO) может быть подключен к входу чувствительной кромки. При срабатывании фотоэлементов ворота пойдут вверх до конца. В этом варианте включения следует хорошо защитить проводку к фотоэлементам, поскольку ее повреждение (обрыв провода) автоматически не контролируется. Также рекомендуется каждый день или в начале смены проверять работоспособность фотоэлементов.

Вариант с кнопкой СТОП

| Цепь | Откуда идет (MH) | Куда поступает (TX - излучатель, 3 контакта) | Куда поступает (RX - приемник, 6 контактов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий 24 В | Клемма 4 | Клемма 1 | Клемма 3 (земля) |
|  |  |  | Клемма 4 (NC) |
| ~ 24 Вольта | Клемма 11 | Клемма 3 | Клемма 2 (24V) |
| Общий | Клемма 3 | --- | Клемма 5 (COM) |

Вариант с кромкой.

| Цепь | Откуда идет (MH) | Куда поступает (TX - излучатель, 3 контакта) | Куда поступает (RX - приемник, 6 контактов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий 24 В | Клемма 4 | Клемма 1 | Клемма 3 (земля) |
| ~ 24 Вольта | Клемма 11 | Клемма 3 | Клемма 2 (24V) |
| Общий | Клемма 3 | --- | Клемма 5 (COM) |
| Кромка | Клемма 10 | --- | Клемма 6 (NO) |

# Text boxes

черный

C п

K2 /B

K1 /A

X1 :3

X1 :4

К1

X1 :11

X1 :L1

Мотор

тепл. защита

Соленоид тормоза

X1 :L2

K1 /С

K2 /С

фиолетовый

фиолетовый

синий

коричневый

оранжевый

бел ый

оран жевый

красный

белый

белый

оранжевый

оранжевый

желтый

желтый

2 концевой выключатель “закрыть”

2 концевой выключатель “открыть”

Концевой выключатель “закрыть”

Концевой выключатель “открыть”

Закрыть

Открыть

К2

X1 :2

X1 :10

Закрыть

X1 :7

X2 :R2

Веревочный выключатель откр./закр.

белый

Кромка

плата датчика оборотов

5   4    3    2    1

желтый

S1  Цепной привод

(если есть)

Стоп

синий

K2 /A

X1 :12

X2 :R1

скрутка

красный

желтый

синий

X2 :R3

черный

синий/черный

синий/черный

синий/черный

черный

красный

R п

коричне вый

белый

белый

X1 :1

Открыть

переставить этот провод на клемму 2 для закрытия без удержания кнопки

10 ВА

~220 В

~24 В

K1 /B