ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ

Инфракрасный барьер серий:

FE - FEP

Fl - BF

ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВЩИКА.

Установка должна производиться только профессионально квалифицированным персоналом в соответствии с нормами UNI 8612.

ОПИСАНИЕ:

Устройства серий FE - FEP - FI - BF состоят из TX передатчика и RX приемника. Барьер устанавливается посредством эмиссии модулируемого инфракрасного света. Благодаря их уменьшенным размерам, FE - FEP - BF могут быть установлены на стену, без необходимости делать любые отверстия или углубления, и не требуют никакого регулирования центровки. Точное выравнивание барьеров может визуализироваться светодиодом приемника.

Fl разработан для утапливания в стене, и центровка регулируется чрезвычайно легко, благодаря также 2 доступным контрольным точкам.

FE-FEP-FI-BF разработаны в соответствии со всеми стандартами  (UNI 8612), их конструкция и материалы, используемые для изготовления, подразумевают, что они особенно надежны и долговечны.

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Используется во внутренних или наружных сигнальных системах, защищающих двери и ворота. Эти устройства должны использоваться в строгом соответствии с правилами техники безопасности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ (УЩЕРБ), ВЫЗВАННОЕ НЕПОДХОДЯЩИМ, ОШИБОЧНЫМ ИЛИ НЕБЛАГОРАЗУМНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

УСТАНОВКА

Новое поколение устройств оборудовано синхронным контуром, который позволяет двум парам быть установленным чрезвычайно изолированно друг  от друга без любых помех между ними. Для использования этого преимущества:

ОБРЕЖТЕ перемычку "A" (рис. 6) на обеих TX:

ЗАПИТАЙТЕ две части переменным током, инвертировав полярности между первой и второй парами (рис. 1).

Синхронное действие может также использоваться на отдельной паре, чтобы получить более точное действие и потреблять меньшее количество питания.

N.B.: В случае питания постоянным током синхронное действие отменяется, и поэтому необходимо установить два приемника и передатчика на противоположных сторонах друг от друга (рис. 2).

Поскольку луч, испускаемый передатчиком, чрезвычайно мощен, при расстоянии меньше чем 4-5 м от приемника, на правильное действие могут воздействовать отражения с близлежащих объектов.

Чтобы решить эту проблему, возможны 2 уровня диапазона:

1) 15 м (СТАНДАРТ)

2) 30 м (ОБРЕЗАТЬ ПЕРЕМЫЧКУ "B" НА ПРИЕМНИКЕ РИС. 6)

N.B.: Диапазон может быть уменьшен на 50 % плохими погодными условиями, типа тумана, дождя, пыли и т.д.

Другая особенность нового поколения - электропитание. Благодаря новой системе стабилизации, возможно питание фотоэлектрических устройств напряжением от 12 В до 30 В ~/=.

Передатчик и приемник должны быть установлены на одной геометрической оси и на одной высоте от основания, напротив друг друга. Снять крышку, вставив отвертку в щель в нижней части и надавив (FE - Fl).

Установите барьер - рис. 3, 4, 5.

Соедините как на рис. 1 или 2.

FE - FEP - BF: запитайте барьер ~/= 12 - 24 В; если барьер правильно соединен и отъюстирован, красный светодиод на приемнике не должен гореть.

Fl: запитайте барьер, отъюстируйте при помощи тестера, установленного на шкалу = 3 - 5 В: подсоединитесь к соответствующим клеммам в приемнике, соблюдая полярность, вращайте 3 регулировочных винта, на передатчике и приемнике, до получения максимального напряжения на тестере (мин. значение = 0,3 В).

Если не возможно использовать тестер, центровка может быть проверена наблюдением специального светодиода на приемнике: светодиод будет загораться в большей или меньшей степени согласно уровню центровки, если барьер отъюстирован и центрован - светодиод будет ярко гореть.

ПРОВЕРКА

FE - FEP - BF: Прервите луч несколько раз, проверяя, что реле переключается, и что красный светодиод на приемнике загорается.

не отцентровано: 	 КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД ГОРИТ

отцентровано: 	 КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ

Установите переднюю часть, убедившись, что барьер все еще работает правильно. С установленным ослабляющим фильтром, барьер должен все еще функционировать нормально.

Фильтр моделирует плохие погодные условия (туман, дождь, и т.д.).

Удалите ослабляющий фильтр после проверки.

Fl: прервите луч несколько раз рукой:	красный светодиод погаснет;

реле переключится.

Установите переднюю часть, убедившись, что барьер все еще работает правильно. Если барьер установлен на расстоянии более 30 м (до 100 м), может быть приспособлена линза, в соответствующее место (см. рис. 5).

NICE поставляет следующие принадлежности, для облегчения установки:

- COF: металлическая стойка h 50 см FE - FEP

- PCF: опорная плита для стойки FE - FEP

- COB: металлическая стойка h 50 см BF

- PCB: опорная плита для стойки BF

- CPI: строительное пластиковое гнездо Fl

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЕМНИК

ДИАПАЗОН:

: 15 м - СТАНДАРТ; 30 м - обрезав перемычку на RX

: FI: увеличиваемый до 100 м со специальной линзой

: Диапазон может уменьшаться до 50 % от плохих погодных условий: туман, дождь, пыль, и т.д.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 	: ~/= 12 - 24 В

ДЛИНА ВОЛНЫ 	: 880 Нм

ИНФРАКРАСНАЯ ЧАСТОТА 	: 540 Гц

ВХОД 	: RX 20 мА  -  TX 35 мА

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 	: - 20°C ( + 70°C

ВЫХОД РЕЛЕ 	: 1 А макс. 24 В

РАЗМЕРЫ: 	: 77X64X32 FE - 77X64X38 FEP - 54X84X27 BF - 80X77X64 FI (заглубленная часть: диам. 60 мм)

NICE SPA резервирует право делать модификации в любое время без предшествующего уведомления.

| FEP | FE | BF |
| --- | --- | --- |
| Fl | CPI |

NICE SPA • Via Pezza Aha, 13 • Z.I. di Rustigne
31046 ODERZO - TV - ITALY 
Tel. 0422 853838 - Fax. 0422 853585
http://www.niceforyou.com  •  email: info@niceforyou.com