DAKOTA DK-500

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию предназначено для инженеров по установке и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Перед установкой и проведением каких-либо профилактических работ необходимо прочитать данное руководство.

Заказчик должен обеспечить ознакомление инженеров по установке и обслуживанию с настоящей инструкцией.

Компания O&O не несет ответственности за использование устройтсва заказчиком в режимах работы, выходящих за пределы приведенных здесь технических характеристик.

ВНИМАНИЕ: Данный символ означает наличие возможных опасностей. Необходимо проявлять внимательность и строго следовать инструкциям, приведенным после такого знака. Если это условие не выполняется, то возникает опасность поражения электрическим током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ		230 В +/-10%. 50/60 Гц, 120 Вт, 8 мкФ, 1,2 А

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		2000 раз в сутки, 80 раз в час

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ		IP67

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		модель CDK

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ	24 В пост. тока

ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 	6 сек

МАССА				90 кГ

УПАКОВКА				360 Х 360 Х 1100 мм

|  | 16 – ВЕРХНЯЯ КРОМКА 30 – ОСВЕЩЕНИЕ 33 – УПЛОТНЕНИЕ 125 – ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД КЛЮЧ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ 126 – СТОПОРНЫЙ ВИНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ |
| --- | --- |
| А – НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДОРОГИ В – ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ С – ШЛАНГ СЕЧЕНИЕМ 50 мм D – УТРАМБОВАННЫЙ ПЕСОК Е – СЕЧЕНИЕ 800 х ВЫСОТА 1000 мм F – МЕЛКИЙ ПЕСОК G – ГРАВИЙ |

1. Однофазная линия 2 х 1,5 + земля

2. Приемник 4 х 1

3. Провод кнопки 4 х 1

4. Мигающая лампа 2 х 1

5. Замковый переключатель 2 х 1

6. DAKOTA 13 х 1 + земля

7. Детектор: см. инструкцию*

8. Передающая фотоячейка 2 х 1

9. Принимающая фотоячейка 4 х 1

10. Светофор 3 х 1 + земля

- заказывайте соответствующую инструкцию.

1. Желто-зеленый

2. Желто-зеленый

3. Черный

4. Синий

5. Коричневый

6. Белый

7. Белый

8. Желтый

9. Зеленый

10. Оранжевый

11. Противоугонная система

12. Система обогрева

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГУЛИРОВКА СООСНОСТИ КОМПОНЕНТОВ (рис. 6)

Ослабьте винт 126

Вставьте отвертку в отверстия и проверните в обоих направлениях для регулировки соосности.

Затяните винт 126 с усилием для сохранения регулировки соосности.

НОРМАТИВ

Автоматическая система DAKOTA соответствует требованиям стандарта ЕЕС 73/23 (низковольтное оборудование) и директиве 89/336 (электромагнитная совместимость).

Электрические соединения необходимо осуществлять в соответствии с существующими  нормативами (46/90).

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверьте, не износилось и не порвано ли термостойкое покрытие. Его повреждение может привести к повреждению синей прокладки между кромкой (16) и столбом (203) (см. рис. 3).

Если это произошло, замените и покрытие, и прокладку.

Проверьте соосность столба в соответствии с рис. 6.

Если соосность неудовлетворительная, см. раздел ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.