RX 12/1 – 2х КАНАЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РАДИОПРИЕМНИК - 433.92 МГц

Описание

RX 12/1 супергетеродинный приемник позволяет осуществлять стабильный прием радиокоманд  даже в зонах с неблагоприятной помеховой обстановкой. Отличная чувствительность и избирательность приемника делают его устойчивым к помехам в диапазоне частот приема. В основу алгоритма работы приемника заложена самообучающаяся логика, что гарантирует простую и быструю настройку устройства и высокую эффективность работы. Каждый приемник оборудован чипом энергонезависимой памяти для хранения 55 или 200 кодов брелоков передатчиков. Выход первого радиоканала приемника скоммутирован на плате блока на контакты управления приводами. Выход второго радиоканала представляет собой беспотенциальный контакт (смотри нагрузочную способность в технических характеристиках), предназначенный для дистанционного управления прочими системами (дополнительные ворота, электрозамок и т.д.). Выход второго радиоканала и вход для подключения антенны выведены на плате блока управления в отдельную колодку. (смотри инструкцию на блок управления) Приемник поставляется в виде печатной платы, устанавливаемой в слот радиоприемника блоков управления ROGER.

Внимание: производитель гарантирует корректную работу приемника только с оригинальными брелоками-передатчиками ROGER TECHNOLOGY - TX12 и TX14.

Подключение

Для подключения, достаточно вставить плату радиоприемника в соответствующий слот блока управления. После подачи питания на блок управления происходит мигание светодиодного индикатора первого радиоканала приемника: однократное мигание означает наличие в приемнике чипа памяти на 55 запоминаемых кодов, двукратное мигание означает наличие чипа памяти на 200 запоминаемых кодов. Непрерывное свечение или мигание означает наличие неисправности или отсутствие блока памяти. При передаче кода (нажатии какой-либо из кнопок брелока-передатчика), не введенного в память системы, происходит однократное мигание обоих индикаторов приемника; это означает, что приемник распознал пульт дистанционного управления, но запоминания кода еще не произошло.

Эксплуатационные характеристики приемника зависят не только от его технических параметров, но и от ландшафта близлежащей территории и соблюдения правил монтажа. Для лучших результатов работы приемника необходимо следовать нижеупомянутым требованиям:

а) Гарантированный прием радиосигнала обеспечивается только при наличии подключенной к приемнику внешней антенны.

б) Размещать антенну нужно снаружи помещения.

в) Устанавливать антенну приемника необходимо выше уровня ворот, ограждений, насаждений и строений окружающей территории.

г) Необходимо размещать антенну вдали от крупных металлоконструкций.

д) Удостоверьтесь, что антенна приемника находится в пределах зоны прямой видимости брелока-передатчика.

Внимание: если два приемника установлены рядом, минимальное расстояние между ними должно быть не менее 5 метров.

Программирование

При включенном питании приемника однократно нажать кнопку Р1, если требуется записать код на первый канал, или кнопку Р2 для записи кода на второй канал. При отпускании кнопки происходит медленное трехкратное мигание соответствующего индикатора. В это время на приемник следует передать код с брелока-передатчика, который необходимо ввести в память. Продолжительное свечение (в течение 2х секунд) соответствующего индикатора означает, что запоминание кода произведено успешно, три последовательных коротких мигания означают, что пульт управления уже сохранен в памяти приемника. После чего индикатор мигнет еще 3 раза в ожидании запоминания кодов от других брелоков. Если в течение этого времени не производится ввода иных кодов, приемник выходит из режима программирования.

Внимание: один и тот же код нельзя сохранить в памяти одного приемника, одновременно на двух каналах.

Стирание запомненного кода

В зависимости от канала на который записан код, подлежащий удалению нажать на приемнике кнопку Р1 или Р2, и удерживать ее нажатой не менее 7 секунд. Пока кнопка удерживается нажатой, соответствующий ей индикатор горит ровным светом, при отпускании кнопки наблюдается учащенное мигание индикатора. В это время с брелока необходимо передать на приемник код, подлежащий удалению. Сигналом, подтверждающим корректное удаление кода, является непрерывное, в течение 2 секунд, свечение соответствующего индикатора, после чего система выходит из режима стирания кода.

Стирание всех запомненных кодов

Отключить питание приемника, обесточив плату блока управления. Удерживая одновременно нажатыми кнопки Р1 и Р2, подать питание на систему (блок управления и приемник). Пятикратное одновременное мигание обоих индикаторов означает полное стирание всех кодов.

Технические характеристики:

Рабочая частота: 433.92 МГц

Напряжение питания: =/~ 12/24В

Нагрузочная способность контактов реле: 0,5А /~ 24В

Температурный диапазон работы: -10 / +55 °C

Обозначения:

L1 – Светодиодный индикатор первого радиоканала

P1 – Кнопка программирования первого канала радиоприемника

P2 – Кнопка программирования второго канала радиоприемника

L2 – Светодиодный индикатор второго радиоканала

J1 – Перемычка выбора напряжения питания приемника

Положение а) - приемник питается напряжением ~/= 12В

Положение б) - приемник питается напряжением ~/= 24В

Внимание: Для использования радиоприемника с 	платами управления ROGER серии R70 необходимо 	установить напряжение питания приемника ~/= 12В

а)                    б)